|  |  | Российская Федерация Республика Саха (Якутия) г.Алдан |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общество с ограниченной ответственностью |
|  |  | Производственное проектно-изыскательское предприятие "Партнёрство" |

Республика Саха  (Якутия) , 678900, г. Алдан,  ул. Старательская, 9,  тел. (41145) 35-828

Факс  (41145) 37-483    e-mail: zemli@aldan.sakha.ru    zemli.sakha@mail.ru

________________________________________________________________________________________

Для служебного пользования

Инв.______ ДСП

ЭКЗ.№______

Схема территориального планирования

Муниципального образования

«Алданский район»

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

( материалы по обоснованию проекта)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ _____________________________________________________ 5

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ______________________________________________ 7

2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ_______________________  9

2.1. Климат_____________________________________________________9

2.2. Рельеф____________________________________________________ 15

2.3. Гидрография и гидрология__________________________________ 16

2.4. Почвы и растительность____________________________________ 17

2.5. Геологическая характеристика_____________________________   27

2.6. Полезные ископаемые______________________________________ 36

2.7. Гидрогеологические условия________________________________ 36

2.8. Инженерно-строительная оценка территории для целей

Освоения _________________________________________________ 36

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»___________________________________ 39

3.1. Уровень изученности территории района_____________________ 39

3.2. Наличие и распределение земель района_____________________  42

3.3. Качественная характеристика сельско-хозяйственных земель

района____________________________________________________  55

4. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ________    62

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»_________________________________________ 64

5.1. Особенности экономико-географического положения________    64

5.2. Экономический потенциал_________________________________  71

5.3. Горнодобывающая промышленность_______________________   71

5.4. Электроэнергетика________________________________________  74

5.5. Лесоперерабатывающая промышленность__________________   75

5.6. Сельское хозяйство_______________________________________   76

5.7. Развитие малого бизнеса__________________________________    77

5.8. Туристско-рекреационный комплекс______________________     82

5.9. Потенциал трудовых ресурсов_____________________________   83

5.10. Прогнозная экономическая специализация района_________    86

6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ________________________  87

6.1. Современная система расселения__________________________   87

6.2. Перспективы развития системы расселения________________    88

7. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ___________   88

7.1. Современная организация территории_____________________    88

7.2. Проектная планировочная организация территории________     88

7.3. Предложения по территориальному планированию___________ 89

ЛИТЕРАТУРА_________________________________________________   92

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Схема  территориального планирования МО «Алданский район» разработана на основании Муниципального Контракта № 29007 000001  09-002611.2 от 21 декабря 2009года.

Наиболее часто применяемым определением понятия « управление земельными ресурсами, является следующее «Управление земельными ресурсами-это процесс определения, записи и применения информации о собственности, использования и оценке земель, обеспечивающей осуществление политики в области землеустройства.» (land Administration Guidetines, UN, ECE\ WPLA, Nem York, Geneva, 1996.Р.91.) В основе этого определения лежат исследования и соответствующая дефиниция ученых и специалистов Университета Дельта. Управление земельными ресурсами при этом рассматривается  как часть земельной политики.

Под земельной политикой понимается целый комплекс законодательных и социально-экономических мер, определяющих наилучшие пути использования земель.

Другое определение дано специалистами Мирового банка, которые считают, что «земельная политика- это правила, обеспечивающие использование и распределение полезных свойств земли- одного из главных ресурсов экономики». В последние годы доказана необходимость земельного администрирования ( управления земельными ресурсами) и землеустройства, как основы претворения в жизнь земельной политики государства.

Объясняется это следующими причинами:

- земля-ключевой финансовый актив для сельского и городского населения, особенно

не имеющих свободных средств;

- земля создает основу для повышения деловой активности и функционирования рыночных и нерыночных структур, включая хозяйства населения и правительство;

-  рациональное использование и доходы от земли влияют на экономический рост и

преодоление бедности ;

- земельный контроль является главным фактором политической стабильности и повышения занятости населения;

- систематическая деградация земли приводит к конфликтам, что способствует  социальным взрывам;

- деформированный земельный рынок требует обязательного регулирования.

В процессе управления земельными ресурсами и землеустройства, достигаются следующие цели:

- экономический рост- за счет привлечения инвестиций, кредитов, увеличения продуктивности угодий;

- преодоление бедности- при поддержке фермерства, появлении излишков продукции

на рынках, изменении статуса ( доходов) населения;

- улучшение управления - в ходе демократизации общества, при отсутствии конфликтов  и появлении социальной ответственности в обществе;

- достижение природоохранной стабильности- за счет эффективного использования

земель и их охраны, проведения государственного землеустройства.

Процесс развития местного самоуправления, в первую очередь, требует территориального развития, выстраивания системы управления территорий. Такая система необходима для развития федерализма и местного самоуправления согласования интересов различных уровней управления, хозяйствующих субъектов и населения, а также для регулирования рынков недвижимости ( в том числе земли) и капитальных вложений, исходя из интересов территориальных ресурсов , частных интересов, национальных потребностей.

Только на основании этих документов, являющихся стратегическими, и долгосрочных ориентиров, возможно решение проблем комплексного экономического и социального развития территории, улучшения среды обитания и природопользования, углубление специализации  поселений района в системе общественно-территориального разделения труда-повышения эффективности общественного производства. При этом решающим моментом становится повышение качества жизни населения.

Схемой территориального планирования определяется перспективное назначение территории Муниципального образования «Алданский район» в целях обеспечения ее устойчивого развития, развития инженерной  транспортной и социальной инфраструктур, исходя  из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов , обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Схема разработана в соответствии с целями и задачами развития муниципального района сформулированными в основном стратегическом документе развития района - «Программа социально-экономического развития Муниципального Образования «Алданский район» на 2007-2011 годы», учитывающим отраслевые стратегии развития ключевых направлений экономики, согласующимся с региональными программными документами социально- экономического развития. В проекте использованы данные по объектам перспективного строительства, стратегии развития, бизнес планы крупных компаний, действующих на территории Муниципального Образования «Алданский район» учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения выполнены на долгосрочную перспективу в соответствии с региональными программными документами социально-экономического развития РС (Я):

. инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии» Институт региональной политики. М., 2006г

. стратегия единой энергетической системы Республики Саха(Якутия) до 2030 года;

. иные республиканские программные документы, состоящие из 24-х государственных целевых программ РС (Я) по основным направлениям развития экономики и социальной сферы;

Проект выполнен в виде геоинформационной системы и представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую использовать ее для территориального мониторинга района.

Исходный масштаб проектирования в соответствии с Техническим заданием 1:100000.

Проектные решения будут являться основанием для разработки документации проектных схем более детального масштаба ( схемы территориального планирования поселений, промышленных узлов, предприятий АПК и пр.)

В составе «Схемы» представлены текстовые и графические материалы, включающие материалы по обоснованию и положения о территориальном планировании.

В целях обеспечения комплексности развития территории в обосновывающих материалах проекта приведены данные по существующим и планируемым территориям и объектам капитального строительства муниципального значения в связке со стратегиями регионального уровня.

Планируемое размещение объектов капитального строительства муниципального значения, предусмотренное «Схемой», может в дальнейшем  уточняться в иных документах территориального планирования.

Текстовые материалы проекта «Схема территориального планирования Муниципального образования «Алданский район» представлены в одном томе, графические материалы выполнены на топографической основе масштабов:

1:100000;  1:200000;  1:300000;  1:500000;  1:1000000.  В зависимости от тематики и масштабности проектируемых объектов.

Исходные данные для проектирования предоставлены заказчиком , отдельные показатели откорректированы на 01.04.2010 года.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

Основной задачей территориального планирования является создание более подробной модели осуществления земельной политики, регулирования земельных отношений и землеустройства. Главные вопросы земельной политики не могут быть решены без наличия доброкачественной информационной основы, в состав которой входят данные регистрации прав на земельные участки, земельного кадастра, оценки земель, реестры использования земельных участков.

На базе этой информации осуществляется управление земельными ресурсами и землеустройство, регулируются земельные отношения, происходит перераспределение земельных  участков, планируется развитие землепользования, производится государственное вмешательство в рынок продаж и аренды земельных участков, осуществляется налогообложение земли другой недвижимости.

Схема территориального планирования – это инструмент управления территорий, в котором все пространственно- территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи, включающей в себя:

. функциональное зонирование и планировочная организация территорией, градостроительное районирование, определение перспективных площадей градостроительного освоения;

. планирование общественной инженерно-транспортной инфраструктуры в районном масштабе

. комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, по улучшению экологии и сохранению историко-культурного и природного наследия.

. гипотеза развития экономики на основе стратегии развития района? оценка ресурсного потенциала и проектные решения по отрослям хозяйственного комплекса с предложениями по системе расселения.

В схеме отражается принципиальное видение стратегии социально- экономического развития МО «Алданский район» на долгосрочную перспективу, направленного на повышение качества жизни населения и повышение конкурентноспособности территории.

«Схема территориального планирования» определяет планировочные и функциональные проектные решения организации территории района,  определяет систему расселения, определяет новые места экономического роста.

«Схема территориального планирования» - это система стратегических целей, задач и интересов МО «Алданский район», система согласований и взаимоувязки  всех проектных решений с интересами населения, бизнеса и власти.

Основная цель проекта « Схема территориального планирования МО «Алданский район»-разработка долгосрочной территориальной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов.

Устойчивое развитие территории МО «Алданский район» предполагает обеспечение роста экономики с выделением основных ее приоритетов и направлений, повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов.

Задачи Схемы  территориального планирования конкретизируются по следующим направлениям;

.  Экономическое развитие, связанное с повышением эффективности муниципальной экономики, как формы производства и расселения, достижения ее конкурентноспособности при инквилизации затрат в производственную и социальную

сферы, углубление ее специализации.

. достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав и гарантий населению с использованием социальных стандартов и норм.

. формирование благоприятной среды обитания, то есть улучшение застройки и планировки поселений района, рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций , охрана и улучшение окружающей среды, инженерная  защита поселений и коммуникаций от  опасных природно-техногенных процессов.

. рациональное природопользование - комплексное использование земельных, лесных, водных, и минерально-сырьевых ресурсов.

Цели и задачи «Схемы территориального планирования» ориентированы на эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения качества жизни, уровня представляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории в Республике Саха (Якутия).

В проекте сделана комплексная оценка территории, сформированы функциональные приоритеты развития района, определены мероприятия по совершенствованию транспортно- коммуникационной инфраструктуры.

Решения «Схемы» должны развиваться и детализироваться генеральными планами поселений, правилами землепользования и застройки, проектами планировки территорий.

2. ПРИРОДНО – РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

2.1 Климат

Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой  континентальностью, район располагается на стыке двух климатических областей: континентальной восточно--сибирской и муссонной дальневосточной, что во многом определяет особенности резко

континентального климата  с  длинной  холодной  зимой  и жарким коротким летом.

Период среднесуточной температуры свыше 0 составляет 140-155 дней. Постоянный снежный покров устанавливается в конце сентября- начале октября и лежит 220-230 дней. Толщина покрова местами достигает 1,5м. В зимний период территория района большую часть времени занята устойчивым антициклоном. Приток солнечного тепла обычно менее 1 ккал/км  и он не восполняет потерь тепла отражением и излучением. С сентября по март радиационный баланс поверхности повсеместно отрицателен, хотя годовые его значения достигают 27-29 ккал/см.

Пространственное распределение температур определяется, в основном, микроклиматическим режимом местности, формирующимся под влиянием мезорельефа.

В следствие происходит более интенсивное выхолаживание пород в днищах речных долин, распадков, ложбин, а также в нижних частях склонов. Весна проходит кратковременно и бурно с паводками на реках. Ледоход на р. Алдан начинается обычно в середине мая.

Летом территория находится под преимуществом влияния муссонной циркуляции атмосферы, что обуславливает наибольшее количество осадков и повышенную влажность воздуха. Характерна высотная зональность в распределении осадков, причем она выдерживается как для месячных, так и для годовых норм ( табл.2.1.1). Как  следует из таблицы, описываемый район относится к гумидной области, в которой сочетаются значительные внутренние температурные колебания и высокая увлажненность.

Существенное влияние на формирование климатических условий района оказывает ветер, как  правило западных румбов (С-З и Ю-З). Среднегодовая скорость ветра 3,7 м/сек.

В зимний период отмечается большое число штилей (0-1 м/сек.). Указанные особенности климата способствуют созданию опасных экологических ситуаций в виду загрязнения техногенными примесями атмосферы. На влияние уровня загрязнения влияют и такие факторы как туман, осадки дождя и снега, поглощающие вредные вещества как вблизи земли, так и вышележащих слоев воздуха и переносящие их к подстилающей поверхности.

При этом происходит загрязнение почв, растительности и водоемов.

Циркуляция атмосферного воздуха

По мере продвижения на юг, холодный арктический воздух растекается как вследствие его плотности, так и в результате расходимости меридианов, при этом скорость перемещения убывает. На уменьшение скорости арктических вторжений сильное влияние оказывает также орографически  неоднородная поверхности территории, так как с возрастанием шероховатости увеличивается сила трения.

В Алданском районе широко вытянутый Становой хребет с примыкающим к нему Алданским  плоскогорьем, на востоке- ряд  хребтов, отделяющий бассейн Алдана от рек, впадающих в Охотское море, служат плотинами, подпруживающими холодный воздух на Центрально-Якутской низменности. Алданское плоскогорье имеет наклон к северу, в связи с чем холодный воздух стекает с него также на низменность.

Солнечная  радиация

На территории района продолжительность дня в июне составляет 18-20 часов. Суммарная радиация в три летних месяца составляет 41-44 ккал/см2, т.е. примерно 25%

годовой суммы.

После летнего солнцестояния, одновременно с уменьшением продолжительности дня и высоты солнца, сокращается приток солнечного тепла. Особенно быстро уменьшаются величины суммарной радиации после августа. В октябре на Алданском плоскогорье суммарная солнечная радиация достигает 4 ккал/см. В декабре и январе суммарный приток солнечного тепла меньше 1 ккал/см. С октября по март приток солнечной радиации настолько мал, что он не восполняет потерю тепла отражением и излучением, и радиационный баланс отрицателен.

Термический баланс

Характерной особенностью климата рассматриваемой территории является резкая континентальность, проявляющаяся в большом контракте между летними и зимними месяцами. Июль в среднем теплее января на 50-55 С.Максимально низкие температуры наблюдаются в январе, в отдельные годы в декабре и феврале. Отличительной чертой термического режима в теплый период является быстрое нарастание средних суточных температур  весной и быстрое их падение осенью.

Средние максимальные температуры воздуха июля составляют +22,6 С.

В населенных пунктах района распределение температуры зависит от высоты, рельефа и других микроклиматических особенностей.

Основная особенность климата заключается в том, что термический режим претерпевает резкие изменения в течении года.

Облачность

С мая по октябрь пасмурные дни отмечаются редко, но и ясная погода не характерна. В каждом месяце ясных дней насчитывается меньше половины и только в июле они отмечаются в течение половины месяца.

С сентября по апрель небо покрыто преимущественно облаками среднего и верхнего ярусов. В середине зимы, когда солнце находится низко над горизонтом, облака почти не пропускают солнечные лучи, и в среднем в декабре в течении 23 дней и в январе в течении 16 дней солнца от восхода и до захода из-за облаков вообще не видно.

С октября по февраль к подстилающей поверхности прямой радиации поступает меньше, чем рассеянной, а в декабре рассеянной радиации в четыре раза больше, чем прямой. Даже в самых солнечных месяцах марте и апреле , когда продолжительность солнечного сияния достигает 60-70% от возможного, малооблачная погода бывает редко.

В летние месяцы продолжительность солнечного сияния лишь в июле превышает 60% возможного. В июне и июле солнце светит в среднем 10-11 часов в сутки при продолжительности дня в 18-19 часов. Осенью также в основном стоит облачная и пасмурная погода, так что ясные дни бывают очень редко.

Таким образом, в Алданском районе во все месяцы года преобладает облачная или пасмурная погода, а сравнительно большое годовое число часов солнечного сияния и соответственно большая годовая сумма суммарной радиации обусловлены исключительно продолжительностью дня в летние месяцы.

Влажность воздуха

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, меняется в течение года в широких пределах.

В холодный период года относительная влажность воздуха колеблется в основном в пределах 74-78%.

В июле относительная влажность воздуха изменяется в пределах 70-75% и близка к минимальной (минимум-май-июнь), около 50-60%. В теплый период резко проявляются микроклиматические особенности распределения относительной влажности воздуха.

Атмосферные осадки

Континентальность климата проявляется также в режиме осадков. Преобладающая часть осадков приходится на теплое время года, за три летних месяца  ( июнь, июль, и август) выпадает около 50% их годового количества.

При температурах воздуха, типичных для зимних месяцев, влаги в воздухе для образования облаков и осадков недостаточно. В зимнее время года выпадение осадков осуществляется в результате циклонической деятельности.

Снежный покров в районе сохраняется в течении 220-230 дней в году. Сход снежного покрова начинается в апреле.

Сильные дожди и снегопады,  периодически  возникающие на территории Алданского района относятся к категории опасных погодных явлений.

Ветровый   режим

Ветровый режим, обусловленный характером атмосферной циркуляции, характеризуется сменой направлений и скорости ветра в зимние и летние периоды года.

Зимой на большей части территории района преобладают ветры южных, юго-западных направлений. В летнее время года в основном преобладают северные, северо-восточные, северо-западные и западные ветра.

Повторяемость направлений ветра и штиля, %

| Повторяемость направления ветра |
| --- |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| 8 | 6 | 4 | 3 | 20 | 26 | 21 | 12 | 17 |

Оценка комфортности проживания по климатическим

условиям

Природная комфортность / дискомфортность  характеризует состояние окружающей среды, оказывающей неблагоприятное воздействие на здоровье человека , на его проживание и трудовую деятельность.

Природная комфортность/дискомфортность определяется совокупностью физико-географических, климатических, гидрогеологических условий и разной степенью пригодности территории для заселения.

В соответствии с природно-климатическим районированием территории Российской Федерации, рассматриваемый район относится к относительно неблагоприятной зоне.

Относительно неблагоприятная зона, является зоной с крайне интенсивным природным воздействием на здоровье людей, с чем сильным напряжением адаптационных систем организма переселенцев, с их затрудненной компенсацией.

Комфортный период для проведения отдыха в среднем длится до 100 дней.

Выводы:

Климат    рассматриваемой территории характеризуется резкой континентальностью, которая проявляется очень низкими зимними и высокими летними температурами воздуха.

Термические ресурсы весьма ограничены, а для ряда полевых и овощных культур при их современном сортовом составе являются предельными.

Республика Саха (Якутия), в состав которой входит рассматриваемый район, является одним из самых неблагоприятных регионов России по метеоклиматическим условиям, определяющих комфортность проживания населения.

МО «Алданский район» располагается в зоне с относительно благоприятными условиями проживания населения.

Продолжительность отопительного периода для данной территории 262-275 дней. Данные приведены в соответствии со СН и П 23-01-99(«Строительная климатология»,2000г.)

Суровые зимние условия выдвигают требования по максимальной теплоизоляции зданий. Объем снегопереноса за зиму с максимальной продолжительностью метелей составляет до 600 куб.м.

Наибольший  снегоперенос  осуществляется юго-западными ветрами.

2.2  Рельеф

Формирование рельефа на территории Южной Якутии неразрывно связано с напряженной тектонической жизнью Алданского щита в мезозое-кайнозое, а его современный облик обусловлен, в основном, омолаживанием речной сети и . частично, процессами оледенения. Согласно ографической схемы Южной Якутии  ее территория делится на четыре крупные области: Приалданское плато, Алданское нагорье, Становая  горная область и Тимптоно-Учурская горная область. Исследуемая территория включает в себя лишь южную часть Приалданского плато, входящего в более крупную структуру Лено-Алданского плато, и Алданское нагорье. Приалданское плато ( область развития структурно-денудационного рельефа) представляет собой увалистую, слаборасчлененную плоскоравнинную и пологоволнистую ( до 2-3 ) поверхность, образовавшуюся на горизонтально залегающих осадочных породах нижнего кембрия. Водораздельные пространства обычно плоские, часто с многочисленными  карстовыми воронками. Расчлененность рельефа резко увеличивается вблизи р. Алдан. Абсолютные высоты водоразделов колеблются в пределах 500-650 м, а относительные превышения водоразделов над днищами долин составляют 100-250м. На склонах водоразделов ( средняя крутизна 10-15 ) отмечаются крутые денудационные уступы высотой до 50-60 м. В пределах поля развития осадочных карбонатных пород в районе устья р. Селигдар и Угоянской излучины р. Алдан выделяется выступ пород кристаллического фундамента-Угоянское поднятие , а также редкие куполовидные гольцы мезозойских  интрузий. Алданское нагорье занимает центральную и южную части исследуемой площади. В рельефе нагорья наибольшую роль играют обширные плоскогорья и гряды гольцовых возвышенностей. Абсолютная высота отдельных гольцов достигает 1600 м, относительные превышения от 200 до 500 м. Эрозионно- тектонический  рельеф поверхности нагорья генетически связан со сводовыми  движениями,  интрузивной деятельностью и тектоническими подвижками глыбового характера. Характерной чертой структурно-денудационного рельефа Алданского нагорья являются обширные выровненные водораздельные пространства. Абсолютные высоты водоразделов изменяются от 300 до 1200м. Участки слаборасчленного рельефа располагаются в верховьях р.р. Олонгро, Пурикан-правых притоков р. Б-Нимныр.

На фоне пенеплезированного рельефа плоскогорий выделяются хребты и горные массивы Эльконского свода ( горста), отдельные останцовые горные возвышенности Центрально_Алданского гольцового района. Последний  представляет высокое плато, над которым возвышаются отпрепартрованные денудацией мезозойские интрузии с абсолютными отметками 1100-1500м.

2.3 Гидрография  и  гидрология

Густота гидрографической сети находится в тесной зависимости от характера рельефа.

Главной водной артерией района является река Алдан - широкая ( до 400-600 м) многоводная река, разбитая островами на ряд протоков. Для нее характерны протяженные плесы глубиной до 6-7 м и немногочисленные участки перекатов глубиной 0,8-1,0 м. Уклон русла р. Алдан составляет 0,0006 г., скорость течения в среднем 4 км/час. Абсолютные отметки главного базиса эрозии русла р. Алдан 280-300м. Поперечный профиль долины на участках, где ширина ее увеличивается до 1-3 км и V-образный на участках сужений. Сток большинства притоков р. Алдан в верхнем и среднем течении поглощается карстом ( «суходолы»). Модуль стока р. Алдан- 2,7 л/с. Км (табл.1.2.).Зимой подледный сток имеют р. Алдан (133 м/с в  водно- критический режим), а также р.р. Б.Нимныр, Якокит, Селигдар, Томмот и др. Доля подземного питания рек достигает 25-30%.

Река  Якокит –один их самых крупных правых притоков р. Алдан, протекает в нижней части по широкой (до 2-3 км), хорошо выработанной долине. Характерно обилие проток и стариц. Профиль долины ассиметричный корытообразный, склоны долины пологие 5-15. Ширина русла 20-50м. глубина 0,5-1,5 м, скорость течения 3-4 км/час. В верховьях р. Якокит принимает типично горный характер.

Близки к р. Якокит по вышеописанным характеристикам р. Селигдар. Однако почти на всем протяжении долины и ее притоков р. Б.Куранах и р. Орто-Сала приобрела техногенный ландшафт, в виде отвалов дражной и старательской отработки золотоносных россыпей.

Наиболее развита речная сеть в южной части площади работ: верховья р.р. Лев. и Прав. Нимгеркан, Томмот с притоком М.Юхта и Б.Юхточка, Б.Нимныр с притоками Олонгро, Пурикан. Здесь также долины рек: Томмот с притоками М.Юхта и Б. Юхта и Юхточка, Турук, Турукан, л. Нимгеркан  после отработки россыпей золота, приобрели классический «лунный» ландшафт.

Своеобразна р. Б.Нимныр с ее притоками р.р.Олонгро, Пурикан, Пуричи, М. Аян. Указанные притоки протекают по заболоченному плоскогорью без четко выраженных долин по закарстованным  карбонатным толщам, вследствие чего их русла летом бывают обмелевшими и нередко пересыхающими. Вниз по течению от Бол. Нимныра долина реки сужается, высокие склоны обрываются к руслу многочисленными скалами, русло изобилует перекатами, течение становится бурным.

Водный режим рек района определяет смешанное снеговое и дождевое питание.

Характеры для рек весеннее половодье и паводки во второй половине лета. В длинную зимнюю межень большинство мелких рек перемерзает, а на таких реках как р.р Л. Ыллымах, Юхточка, Олонгро, Пурикан образуются наледи.

Немногочисленные мелкие озера старичного образования имеют в долине р. Якокит (приустьевая часть), на первой надпойменной р. Алдан. В юго-западной части площади работ в верховьях р.р. Олонгро, Пурикан имеются озера термокарствового происхождения.

Болота занимают незначительную часть в бассейнах р.р. Томмот,М.Аян, Олонгро, Л.Ыллымах. Формирование их связано с распространением многолетней мерзлоты, играющей роль водоупора. В поймах рек и на водораздельных пространствах болота имеют вид бугристых марей поросших лиственничными рединами и редколесьями, ерниками. Наиболее увлажненные участки болот покрыты сфогновыми мхами, осокой. Крупные массивы болот играют важную роль в экосистеме региона как среда обитания многих видов животных, регулятор речного стока и своеобразный фильтр, а также поставщик органического вещества. Одним из следствий сурового климата Южной Якутии является наличие многолетнемерзлых пород прерывистого и островного характера распространения. Сезонная мерзлота развита повсеместно.

2.4. Почвы  и  растительность

Наличие многолетней мерзлоты и короткий вегетационный период затормаживают развитие биохимических реакций в почве. Вследствие  этого формирование почвенного профиля идет медленно, что обусловливает маломощность, скелитизм - рованность и примитивность большинства почв района. В силу преимущественно островного распространения многолетнемерзлых почв, относящиеся к мерзлотному и немерзлотному рядам.

Мерзлотные почвы тесно связаны с особенностями слоя сезонного протаивания и распространены на участках развития многолетнемерзлых пород. Мерзлые породы служат водоупором на протяжении всего периода вегетации, и почвы находятся в постоянно переувлажненном состоянии. Для профиля этих почв характерна особая дифференциация минеральной массы на генетические горизонты. Общая мощность почв составляет 30-80 см. Почвы немерзлотного ряда распространены на участках, сложенных теплыми породами. Вследствие дифференциации условий формирования почв отмечается их приуроченность к трем поясам развития растительности: горно-таежному, горно-тундровому и горно-гольцовому. В пределах горно-таежного пояса  развития: мерзлотные горно-аллювиально-гумусовые и дерново-подзолистые оглеенные почвы на элювии пород докембрия и мезозоя; мерзлотные дерново-карбонатные почвы на элювии карбонатных пород; мерзлотные подзолисто-болотные и торфянисто - болотные  почвы, отличающиеся наибольшей в районе мощностью (до 1м); немерзолистые  горно-таежные  дерново-подзолистые  и дерново-карбонатные  почвы. В пределах  горно-тундрового  пояса развиты  мерзлотные  горно-тундровые , перегнойно-оподзоленные  на склонах гор и голбцов, сложенных  мезозойскими и докембрийскими породами. В горно-гольцовом поясе развиты примитивные хрящевато-глеевые почвы мощностью до 10 см. Процесс почвообразования в условиях крутых склонов постоянно обновляется сносом.

По общему характеру растительного покрова территорий Алдано-Тимптонского междуречья входит в провинцию светло-хвойной тайги среднетаежной подзоны. Преобладающая часть таежных растений принадлежит к бореальным видам. Основным эдификатором  является лиственница даурская, встречающаяся здесь в самых различных условиях обитания. Возраст ее достигает 300-350 лет. Ей сопутствуют кедровый стланик и березка Миддендорфа – кустарниковые виды, индифферентные  к почвенно-эдафическим условиям. С ними лиственница образует однообразные и бедные в флористическом отношении сообщества на маломощных почвах мерзлотного ряда преимущественно на докембрийских кристаллических породах. На различных элементах рельефа при изменение  эдафических условий к лиственнице  примешиваются другие  породы, на отдельных участкахвытесняющие ее. Так, на элювии карбонатных пород к ней примешиваются  темно-хвойные  породы : пихта сибирская, кедр сибирский, ель сибирская. На мощных дерново-подзолистых супесчано - суглинистых  почвах наблюдается примесь сосны обыкновенной, которая на вершинах увалов и полого-выпуклых склонах южной экспозиции вытесняет лиственницу и образует небольшие по площади чистые сосновые боры. В долинах на хорошо увлажненных, но не заболоченных участках прирусловых валов и на участках, приуроченных к зонам тектонических нарушений, лиственницу сменяет ель сибирская с небольшим участием ели  аянской   (представитель охотской флоры). К местам развития современных форм карста приурочены заросли березы пушистой и осины, нередко высокобонитеные ( высотой до 30м, диаметр ствола 30-40 см), образующие сообщества с подлеском из элементов дубравного типа: рябины, ольхи, ивы, можжевельника- реликтов флоры верхнего и среднего плейстоцена. На заливаемой пойме и бечевниках  встречается тополь душистый, на  песчано - галечном, реже валунном по долинам на участках сквозных и глубоких несквозных таликов произрастает  чозения.

По обилию видов на втором месте стоят арктическо- тундровые  и высокогорные виды: крупка лесная, очеток пурпурный. Рододендрон арктический Адамса, щитовник, кассиопея  и др. В сосново-лиственничных лесах, на каменистых склонах встречаются элементы мезофильностепной  флоры. Кроме местных видов имеются выходцы из других флор: борец бородатый- лесостепная манчжурская флора; кобрезия, птофильдия-североамериканские  прерии.

Водная флора довольно однообразна и представлена обычными широко распространенными видами.

Особый интерес представляют эндемичные и реликтовые виды и роды. В горнолесном поясе в реликтовых  рододендроново-зеленомощных лиственничниках часто встречаются такие виды как рододендрон золотистый, пихтовый стланец, субальпийские виды: борец, живокость. Сон-трава и другие третичные реликты. Леса с участием пихтового стланца эндемичны для Алданского нагорья и нигде в других районах Якутии не встречаются. Реликтовыми являются тополевые и тополевочозениевые заросли с пестрым травостоем из разнотравья, злаков и осок на песчано-галечных бечевниках. У верхней границы леса в защищенных долинах местами встречаются рощи березы каменной.

На особенности строения и пространственного распределения растительных сообществ непосредственно влияние оказывают одновременно несколько факторов. Важнейшим из них , определяющим структуру и экологические особенности растительного сообщества, является наличие многолетнемерзлых горных пород. Характер же распределения сообществ зависит от геолого-геоморфологического строения и подчинен законом распределения почв и климатических особенностей.

На плато и плоскогорьях Алдано- Тимптонского междуречья развиты растительные сообщества в зависимости от режима влажности почв, который, в свою очередь, определяется особенностями состава почв и подстилающих пород, глубиной сезонного протаивания  и промерзания и  обводненностью  пород этого слоя.

Условия нормального проточного увлажнения характерны для долин рек и ручьев. К ним приурочены приручьевые  еловолиственничные леса с примесью осины и березы на суглинистых  перегнойно-торфянистых почвах с нижним оглеенным горизонтом. Эти леса развиваются на участках глубокого ( до 1м0 протаивания мерзлоты. В днищах плоских долин рек на участках таликов, на слаборазвитых ежегодно смываемых почвах растут тополевые и тополево- чозениевые леса. На невысоких водоразделах и пологих склонах Алданского плато на хорошо дренированных карбонатных почвах растут высокобонитетные  ольховниково-разнотравные  лиственничники со значительным участием в древостое влаго – и теплолюбивых пород осины и березы с пышно развитым травянистым ярусом.

На участках плато в гольцовом районе в нижних частях склонов, на хорошо дренированных глубоко протаивающих участках с перегнойно-карбонатными почвами развит  рододендроново-зеленомощный  лиственничник. В древесном ярусе кроме лиственницы принимают участие пихта и кедр, в меньшей степени – ель сибирская. Лес густой ( СК- 0,9), влажный, в подлеске заросли рододендрона золотистого, пихтового стланца, ив, можжевельника. Характерным является наличие здесь дубравных элементов: астрагала, борца, живокости и др. Видовое обилие и многоярусность данной ассоциации указывает на благоприятные условия произрастания.

Большая часть  лиственничных лесов и кустарниковых зарослей плоскогорья произрастает в условиях постоянного избыточного увлажнения. По степени выраженности процессов заболачивания выделяются следующие типы растительности.

При небольшом избыточном увлажнении маломощного ( до 0,7 м) слоя сезонного протаивания пород  растут лиственничники и багульниково- сфагновые с подлеском из березки Миддендорфа, кедрового стланика ( на склонах северной экспозиции) и ольхи. В  трявяно- кустарничковом ярусе преобладает сплошные заросли багульника.

В условиях избыточного застойного увлажнения на мерзлых породах с глубиной протаивания 0,4- 0,5м леномощным ковром, насыщенным водой .

В подлеске кедровый стланик и березка Миддендорфа, в трявяно- кустарничковом ярусе- багульник, брусника, моховка. Курильский чай. Вейник. Этот тип леса для рассматриваемого района является индикатором многолетнемерзлых пород с минимальным протаиванием. В условиях обильного  застойного увлажнения на докембрийских кристаллических породах развиваются вейниково-ерниковые кочкарники с единичными суховершинными лиственницами. Это - приручьевые болота, подпитываемые грунтовыми водами, которые характеризуют собой одну из стадий перехода типичных травяно-гипновых(эвтрофных) болот к болотам верхового типа (олиготрофным). На таких болотах кроме эврофных видов (вейник. Осоки) растут и виды, характерные для верховых болот: вересковые кустарнички ( багульник, андромеда), клюква мелкоплодная, росянка, сфагновые мхи. Типичные верховые болота распространены небольшими островками на плоских водоразделах, в центре их иногда имеются озера, зарастающие вахтой трехлистцой, осокой топяной, пушицей.

На участках с повышенной сухостью почв, как на талых, так и при глубоком ( до 2-3 м) летнем протаивании пород преобладают сосняки с элементами степной флоры и ксерофино-скальной  растительности. Так, на сухих участках водоразделов с мощными карбонатными почвами и на террасах крупных рек Алдана, Якокита, Тимптона, Учура и других произрастают сосняки толокнянковые с редким подлеском из березки Миддендорфа и можжевельника и сосняки, бруснично-зеленомощные. На крутых склонах северной и северо-западной экспозиций растут сосняки голубично-дриадовые с редкой лиственницей и лиственнично - сосновые лишайниковые леса с подлеском из березки Миддендорфа и спиреи даурской.

В горных районах распределение растительности подчинено законом высотной поясности. Здесь прослеживается пять растительных поясов: 1) горно-лесной-лиственничные леса с примесью ели, иногда сосны или березы плосколистной, 2) горно-лесотундровый с изреженным древостоем из лиственницы или сосны и участием горно- тундровых кустарников, 3) горно-тундровый, представленный зарослями кедрового стланика и березки Миддендорфа с участием рододендрона золотистого и пышным трявяно – кустарничковым ярусом, 4) подгольцовый ( субальпийский), представленный зарослями кедрового стланика и рододендрона золотистого, 5) горно-гольцовых»пустынь», представленный  пятнами лишайников с разбросанными по ним подушечками скальных растений.

Кроме зональной растительности в районе развита растительность интразональная, к которой относятся болота: травяно- моховые  мезотрофные и кочкарные осоковые, редколесные сфагновые, наледные и кустарничково-сфагновые. В поймах крупных рек встречаются и новые заросли и фрагменты злаково - разнотравных  лугов.

Для рассматриваемого района  характерно наличие вырубок и гарей, являющихся причиной заболачивания и развития солифлюкционных, эрозионных и термокарстовых процессов.

Животный мир беден как видовом, так и количественном отношении. Причем едва ли не главную роль в его оскуднении сыграло интенсивное промышленное освоение района. Из копытных встречаются лось и северный олень; из хищников-медведь, реже волки, росомаха, лиса, соболь; из грызунов- белка, заяц, бурундук. Боровая дичь представлена глухарями, рябчиками, белой куропаткой; перелетные- гуси, утки. Ихтиофауна также бедна. Рыба (ленок, хариус) в незначительном количестве встречается в большинстве рек района.

2.5. Геологическое характеристика

Площадь расположена в центральной части Ценрально-Алданского района, в геологическом строении которого различаются структурно-вещественные комплексы: метаморфологические образования архея в сочетании с архейско-протерозойскими интрузивными комплексами ( толща кристаллического фундамента Алданского щита), осадочные терригенно- карбонатные породы платформенного цикла, рыхлые неоген-четвертичные образования.

Статиграфия

Архейские (AR)    метаморфические образования фундамента- интенсивно дислоцированные, сложно складчатые гнейсы и кристаллические сланцы различного состава, гранулитовый и амфиболитовой серий.

Вендская система.юдомская серия. Породы усть-юдомской свиты залегают горизонтально. Перекрывая с региональным несогласием докембрийские метаморфические образования фундамента. Нижняя граница свиты фиксируется базальным горизонтом конгломератов. Песчаников, алевролитов и песчанистых доломитов. Верхняя граница проводится по кровле маломощной пачки очень светлых мелкозернистых известковистых доломитов, которые согласно перекрываются пачкойпестроокрашенных глинистых доломитов пестроцветной свиты. Усть-юдомская свита представлена темно-серыми, реже светло-серыми, желтовато-серыми мелкозернистыми доломитами, иногда битуминозными. С прослоями серых, желтовато-серых микрозернистых до пелитоморфных доломитов и с маломощными (первые см) прослоями брекчиевидных доломитов и редкими линзами оолитовых доломитов и кремней. Мощность свиты 200-220 м.

Кембрийская система. Нижний отдел.  Породы пестроцветной свиты представлены  розовым,  желтовато-розовыми,  желтыми, шоколадными глинистыми доломитами и мергелями в переслаивании с серыми, желтовато-серыми. Кремовыми тонкозернистыми до пелитоморфных,  доломитами. Мощность свиты в пределах 60-80 м.

Основной фон тумулдурской свиты составляют серые. Темно-серые. Реже светло-серые мелкозернистые, иногда массивные  битуминозные доломиты с прослоями известковистых, строматолитовых доломитов и линзами оолитовых доломитов и кремней.

Нижняя граница, как правило. Проводится по подошве уступа или немного выше-по кровле уступа или чуть выше, по появлению в резерве плитчатых афанитовых доломитов. Часто с концентрациями кремней. Мощность свиты 40-60м.

В унгелинской свите преобладают доломиты тонкозернистые и пелитоморфные с прослоями, главным образом в верхней части разреза, брекчиевидных оолитовых доломитов и кремней. Строматолитовые доломиты встречаются по всему разрезу. Кремни, слагающие линзы, конкреции и прослои, характерные в основном дляверхней части свиты, обычно серого, темно-серого, голубовато_серого цвета. Мощностьсвиты в пределах 150-190 м.

Нижнеюрские образования  юхтинской   свиты со стратиграфическим несогласием залегают на отложениях унгелинской свиты, и частично, пестроцветной свиты и сохранились лишь на высоких водоразделах на востоке и юге площади. Представлены они терригенными средне-. Крупнозернистыми песчаниками с линзами и прослоями гравелитов и конгломератов в базальном горизонте и прослоями алевролитов в верхних частях разреза. На разных участках неполная мощность свиты колеблется от 100 до 300м.

Неоген-четвертичные образования   распространены на всей площади и представлены элювиальными, делювиальными, солифлюкционными, карстовыми и аллювиальными отложениями. Элювиальные отложения локально распространены на плоских водоразделах, уступах и вершинах гольцов. Представлены они глыбово-щебенчатым материалом с песчано-глинисто-дресвяным заполнителем, состав которых зависит от литологии коренных пород. Мощность отложений 0,5-2,0 м. Делювиальные и делювиально-солифлюкционные образования распространены на склонах водоразделов и гольцовых возвышенностей. Состав, мощность, размеры и форма слагающего их обломочного материала зависят от литологии разрушаемых пород, крутизны и формы склонов, мерзлотно-гидрогеологических условий. За счет карбонатных пород, преимущественно, образуются мелкооблочные  отложения с большим количеством цементирующих глин и суглинков, реже встречаются на крутых склонах крупно-глыбовые развалы доломитов.  Устойчивые к выветриванию алюмосиликатные интрузивные породы и песчаники нижней юры при разрушении дают  крупноглыбовый, плитчато-щебенчатый обломочный материал, сцементированный дресвой с песком и глиной.

На крутых склонах образуются подвижные, несвязанные  крупноглыбовые курумники. Мощность делювиальных образований, обычно 2-2,5 м, но у подножия крутых склонов увеличивается до 4.0-5.0 и более метров.

Аллювиальные отложения развиты по всем водотокам и представлены песками, галечниками, линзами, валунниками русловых, пойменных и террасовых фаций. В большинстве водотоков аллювиальные отложения нарушены в процессе отработки россыпей золота и представлены в настоящее время пермытыми техногенными отложениями.

Магматические образования

В районе очень распространены раннепротерозойские ультраметаморфические и интрузивные образования нимнырского гранит- мигматитового комплекса, слагающие, в основном, объем нижнего структурного яруса. Микроскопически это породы мясокрасного, розового, светло-розового цвета, крупнозернистые до пегматоидных. Под микроскопом выявляется преобладание гетерозернистых, гранитовых, аллотриоморфно-

Зернистых структур над гранобластовыми, порфилобластовыми. Постоянно наблюдаются элементы корродированных структур замещения плагиоклаза калишпатом.

Мезозойские магматические образования     Центрально-Алданского района отличаются разнообразием состава горных пород, своеобразием форм геологических тел, интенсивным проявлением гидротермально-метасоматических процессов и, главное их исключительной полью как одного из важнейших факторов рудоконтроля. Комплекс изверженных пород мезозойского возраста сформирован в четыре этапа магматизма:триас-раннеюрский,  среднеподзднеюрский,  позднеюрский-раннемеловой и меловой.Самыми ранними являются триас-раннеюрские кварцевые сиенит-порфиры ороченского гипабиссального комплекса. Затем формировались средне-позднеюрские магматиты томмотского вулканического трахитфонолитового комплекса и верхнеселигдарский комплекс щелочноземельных и умеренно-щелочных сиенитов. В позднеюрскораннемеловой этап сформировался основной объем мезозойских магматитов,представленный алданским комплексом щелочных сиенитов и лебединским монцонитсиенитовым комплексом. Завершают становление образования ранне- подземелового этапа, представленные малыми интрузиями сиенит-порфиров. Полихронными и наиболее глубинными являются малые интрузии щелочных лампрофиров, лампроитов среднеюрского возраста.

Образование алданского интрузивного комплекса щелочных сиенитов развиты, главным образом, в обрамлении вулкано-плутонов центрального типа. Где расчленены на две фазы ( от ранней к поздней) : вторая фаза-дайки, штоки, полуконические интрузии нефелиновых сиенитов, псевдолейцитовых сиенитов, фельдшпаиоидных сиенит порфи-ров; третья фаза-дайки, штоки, лакколиты щелочных сиенитов, пуласкитов.

Среди мезозойских магматических образований интрузии лебединского комплеса

Наиболее  распространены на описываемой площади и, пожалуй, на территории всего Центрального Алдана. Морфология интрузий лебединского комплекса довольно сложная: наряду с субсогласным с вмещающими доломитами залеганием кровли и послойных инъекций, характерно. В целом, резко секущее положение. Кроме того, морфологически интрузии комплекса представлены дайками, штоками, лакколитами. Размеры интрузий самые различные. Магматические образования лебединского комплекса расчленены на три фазы в следующем составе ( от ранних к поздним). Первая фаза представлена щелочноземельными сиенитами, сиенит-порфирами, моноцитами. Шонкинитами. Вторая фаза- мезо-, меланократовые сиениты, кварцевые сиениты и сиенит-порфиры, щелочнополевошпатовые граносиениты и сиенит-порфиры. Третья фаза- щелочнополевошпатовые сиениты и сиенит-порфиры, щелочно-полевошпатовые граносиениты и граносиенит- порфиры.

Контактно-метаморфические и гидротермально-метасоматические

Образования

Контактно-метаморфические образования ( скарны, скарноиды и мраморы) широко развиты в контактовых зонах интрузий щелочного , субщелочного и щелочноземельного состава и, в меньшей степени, в ассоциации с интрузиями щелочных гранитов, залегающих в карбонатной толще венд-нижнекембрийских отложений. Наиболее интенсивно процессы скарнообразования и мраморизации проявились в зонах влияния крупных многофазных интрузий со сложной формой контактов, таких как г. Лебединый, Якокутский интрузивный массив, г. Золотой. При этом отмечается наибольшая мощность и ширина ореолов скарнирования в прикровлевой части интрузий и участках их пологих контактов или силлообразных апофиз; наименьшая- наблюдается в подошве и вдолькрутых интрузий ( Смолин П.П.,1960; Угрюмов А.Н., Карелин В.В., Уютов В.И.,1978 ф. Вдоль контактов субгоризонтальных апофиз интрузивов, силлов порфировых пород и контакта архейского фундамента и карбонатной толщи скарны, скарноиды и кальцифиры прослеживаются на 200-700 и более метров от контактов материнских интрузий. По мнению исследователей , принципиальное строение контактово- метаморфических ореолов не зависит от состава интрузий, несмотря на ряд особенностей минерального состава скарновых зон, связанных с интрузиями щелочного, субщелочного и щелочноземельного состава. В контактах интрузий субщелочного и щелочноземельного состава часто наблюдаются пироксеновые скарны с гранатом ( гроссуляр-андрадитом), везувианом, эпидотом и флогопитом. При этом гранат, эпидот и везувиан замещают пироксен ( салит), образуя гранатовые, везувиан-гранатовые, эпидот-гранатовые разности, в которых наблюдается развитие более позднего флогопита.гранатовые, везувиан-гранатовые скарны в ассоциации с флогопид- диолпсидовыми  наблюдались в котактовой зоне щелочных сиенитов ( лаурвикитов) на севере-восточном склоне сопки Гольцовой и на северном склоне г. Скарнового

Флогопид- диопсидовые скарны встречаются в контактовых ореолах интрузий как субщелочного так и щелочного состава; для последних характерны широкие ореолы флогопитовых скарнов с подчиненным количеством диопсида. Флогопид- диопсидовые скарны часто содержат примесь шпинели, при этом наблюдается замещение диопсида и шпинели флогопитом.

С удалением от контакта флогопит-диопсидовые скарны сменяются диопсид-форстеритовыми с паргаситом и наложенным гуммитом, флогопит-тремолитовыми и актинолит- тремолитовыми скарнами. Все эти разновидности скарнов в той или иной степени содержат магнезит, развивающийся по диопсиду , гранату, флогопиту и актинолит-тремолиту. В ассоциации магнетитом образуются тальк, серпентин, хлорит, кальцит. В скарновых зонах интрузий щелочноземельного и субщелочного состава тальк-серпентин-магнетитовые скарны образуют мощные ( до 20 м) и протяженные ( сотни метров) залежи (г.г. Дорожный, Паленый).

Менее развиты и изучены жильные инфильтрационные скарны, локализующиеся в субвертикальных разрывных нарушенияхи контактах даек; подобные случаи наблюдались на г. Зверева, г. Лебедином, г. Сторожевом.

Полный цикл скарнообразования по Смолину П.П. (1960) включает три ступени метаморфизма: форстерит-диопсидовую, актинолит-тремолитовую и тальково-серпентинитовую. Минеральные ассоциации каждый последующий ступени имеют более низкую температуру образования и находятся в реакционных взаимоотношениях с предыдущей. К форстерит- диопсидовой ступени относятся также гранат, эпидот,скаполит, роговая обманка; к актинолит-тремолитовой ступени-флогопит, флюорит. Кальцит и магнетит являются проходящими минералами.

Сплошные скарны сменяются околоскарными кальцифирами, сложенными кальцитом, шпинелью, форстеритом, реже диопсидом, гуммитом, гранатом, серпентином, ксантофиллитом,. Кальцифиры постепенно сменяются мраморами: бруситовыми, периклазовыми. Кальцитовыми, доломитовыми.

На основании вышеописанного минерального состава скарнов и околоскарновых пород контактово-метаморфические образования послеюрских интрузий Центрального Алдана хорошо вписываются в формацию магнезиальных скарнов гипабиссальной фации Шабынина Л.И. (1973).

Формирование интрузивных комплексов мезозойского цикла активизации сопровождалось сложным комплексом гидротермально- метасоматических образований, объединяемых в группы формаций, имеющих как региональное. Так и локальное распространение.

Региональное проявление в породах чехла и фундамента имеют формации пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитов ( гумбеитов) и кварцевых метасоматитов ( джаспероидов). Образование метасоматических формаций региональго типа напрямую не связано с проявлением магматизма того или иного этапа, а вызвано функционированием системы трансмагматиеских растворов в течении всего цикла мезозойской тектоно- магматической активизации ( Уютов В.И., 1992 ф).

Гидротермально-метамосоматические породы (ГМП) локального типа генетически связаны с магматизмом и локализуются в ареалах конкретных интрузивных комплексов того или иного этапа магматизма. Наиболее интенсивно метасоматоз проявился в связи ситрузиями лейцит- щелочносиенитовой и монацит-сиенитовой формации,соответственно, алданского и лебединского интрузивных комплексов пзднеюрского- раннемелового этапа магматизма. В составе сложного комплекса гидротермально- метамосаматических образований выделяется ряд метамосаматических образований выделяется ряд метамосаматических формаций: скарновая, фенитовая, грейзеновая, кварц-ортоклазовая, мусковит- калишпатовая, биотит-калишпатовых метамосоматитов, ряд рудно-метасоматических формаций.

Фенитовая формация контактово- метасоматических образований проявляется в развитии щелочных метасоматитов в зонах контактов щелочных сиенитов с алюмосиликатными вмещающими породами. Наиболее полно процесс фенитизации метаморфических образований архея проявлен в контактах массива Рябинового, в массивах Томмотском, Якокутском, Стрелка (Угрюмов, Карелин,Уютов,1978Ф).

Процесс фенитизации архейских пород заключается в их метасоматической сиенитизации с образованием ассоциации ортоклаза, микроклина, альбита, кварца, эгирина схарактерной примесью сфена, лейкоксена, брукита, титаномагнетита, а также флюорита и карбоната. Состав новообразованных метасоматитов, в целом, сохраняется неизменным с небольшими вариациями в зависимомти от состава исходных пород. Фениты по песчаникам и алевролитам нижней юры, встречающиеся на г. Стрелка, принципиально не отличаются от фенитов по архейским гранитам и гранито-гнейсам вотношении состава, минеральных новообразований ( эгирин, калишпат, биотит, кварц). Аналогичный состав имеют и щелочные метасоматиты по щелочным и щелочно-полевошпатовым сиенитам.

Наряду с обширными ареалами фениты ( щелочные метасоматиты) проявляются в форме жил того же состава с преобладанием тех или иных минералов и их сочетаний. В числе мономинеральных по составу жил наиболее широко распространены эгирин и жилы кварца.

С фенитами проявления медной, уран-ториевой, титановой, молибденовой, золотой минерализации.

В щелочных породах массивов центрального типа проявились процессы водородно-калиевого метасоматоза, выражающиеся в образовании серицит-микроклиновых метасоматитов по щелочным сиенитам, псевдолейцитовым порфирам (Угрюмов, Карелин, Уютов,1978ф, Кочетков, Игумнова, 1985Ф,1992ф; Угрюмов, Дворник,1982ф). Наиболее широко и полно метасоматоз проявился на массиве Рябиновом-в результате трезстадийной микроклинизации, серитизации и поздней микроклинизации образованы « мусковитизированные» сиениты с сопутсвующей пирит, халькопирит, молибденит, галенитовый, минерализацией, специалезированные на золото, медь, молибден « порфирового» типа. Морфологическиметасоматиты этого типа локализируются в виде крупнообъемных и линейных штокверков с уменьшением объема метасоматических процессов  от  ранней к поздней стадии.

К поздним стадиям постмагматических процессов относятся проявления сулбфидно-карбонат-кварцевых, пирит-адуляр-кварцевых метасоматитов и гидротермалитов, с которыми связаны месторождения и проявления золота, молиюдена, флюорита в составе различных рудных формаций.

Тектоника

Центрально-Алданский район, как составная часть Алданского щита, характеризуется длительным тектоническим развитием и имеет четыре цикла формирования складчато-глыбовой структуры щита.

В архейско- протерозойский цикл формирования структуры Алданского щита сформированы сложноскладчатые структуры фундамента и системы глубинных региональных разломов: ортогональная и диагональная.

В мезозойский период тектоно-магматической активизации происходило подновление, активизация и усложнение системы разломов архейско-протерозойского возраста. В этот период в зоне Алданского регионального сдвига сформированы сложные системы дуговых разломов: Якокутская и Турукская, как результат сопряжения диагональных северо-восточных разломов Томмотской зоны и Якокутского меридионального разлома. Дугообразный характер имеет и расположенная южнее площади работ Юхтино-Пуриканская зона глубинного разлома северо-западного простирания ( Угрюмов, Карелин, Уютов,1978ф).

Сочетание различных систем разломов определяет блоковый характер структуры района; наиболее крупными блоковыми структурами района являются Куранахский и Верхнее-Якокутский грабены и Эльконский и Нимгерканский горсты.

Морфологически разрывные нарушения представляют собой, в основном, субвертикальные трещины отрыва и скола, малоамплитудные сбросы и сдвиги. Менее распространены пологонаклонные разломы. Боковые подвижки в условиях тангенциального сжатия и сдвига создают субгоризонтальные ослабленные зоны. Сочетания разрывных нарушений различных порядков контролируют размещение интрузивных тел, гидротермально-метасоматических образований и рудных тел, формируют структуру рудных полей и узлов.

Экзогенно – геологические процессы и явления

Многолетняя мерзлота

В рассматриваемом районе в пределах Алданского массива, происходит снижение прерывистости мерзлотной зоны,( развитое севернее), на участках с абсолютными отметками 900-1000 м , мощность обычно не превышает 50-100 м, при температурах горных пород- 0,5-1 С.

Сезонное промерзание и протаивание пород оказывает существенное влияние на формирование природных ландшафтов территории. С развитием многолетней мерзлоты, а также с сезонным промерзанием и протаиванием пород связано наличие различных криогенных явлений: термокарста, пучения, наледообразования и др.

На величину сезонного протаивания большое влияние оказывают сравнительно высокие летние температуры воздуха, растительный и прежде всего моховой покров, особенности состава и льдистости пород, геоморфологические особенности территории.

В соответствии со СН и ПОМ, основания и фундаменты зданий и сооружений, следует проектировать на основе результатов специальных инженерно- геокрилогических изысканий с учетом конструктивных и технологических особенностей проектируемых сооружений. Выбор строительных площадок и проектных решений оснований и фундаментов следует производить на основании технико-экологического сравнения возможных вариантов с оценкой по приведенным затратам с учетом надежности,.

Термокарт.  Обязательным условием образования термокарта является плоский рельеф инизменных равнин или дипрессий,  испытывающих опускание и выполненных супесчанно- суглинистыми толщами пород, содержащих подземные льды. Такими условиями характеризуется северная часть района. Данное явление распространено в районе крайне слабо.

Пучение грунтов. весьмя  характерно для территории Республики Саха ( Якутия). Связан этот процесс  с  промерзанием и протаиванием  грунтов, в результате чего образуются бугры пучения. Их размеры в поперечнике у основания могут достигать 100-200 м, а высота 20-40 м. Одной из форм проявления процесса пучения является выпучивание каменного материала, что приводит к своеобразной сортировке рыхлых отложений ( преобладание каменного материала в верхней части покрова). Бугры пучения чаще всего возникают в днищах термокарстовых котловин и долин, дельтах рек, на низких террасах на участках, где развиты пылеватые, суглинистые и супесчаные грунты  наиболее значительные проявления пучения- гидролакколиты, которые образуются в результате инъекционного льдовыделения при промерзании. По времени существования они делятся на сезонные 9 однолетние) и многолетние. Сезонные гидролакколиты высотой до 1,0-1,5 м и диаметром до 5-10 м приурочены, в основном, к участкам избыточного увлажнения- тыловым швам террас, руслам ручьев и рек, водораздельным седловинам и заболоченным нижним частям склонов. Булгунняхи  ( многолетние  гидролакколиты) обычно образуются при промерзании остаточных подозерных чаш протаивания в результате подсасывания воды из талого грунта. Приурочены они, в основном, к замкнутым или полузамкнутым высоким водоемам, к днищам аласов, речным долинам и дельтам. Размеры: высота-до 40 м, поперечник у основания-до 200м. От пучения грунтов в значительной мере страдают дороги и подземные коммуникации, заложенные в зоне деятельного слоя.

Процессы  наледеобразования  широко развиты в восточной и южной Якутии. Определено, что наледи отчетливо преобладают в горных районах, а точнее на участках с сильно расчлененным рельефом, в пределах наклонных равнин и межгорных впадин.

Выделяются следующие основные генетические типы наледей:

1. Наледи подземных вод:

- наледи надмерзлотных вод слоя сезонного протаивания;

- наледи подмерзлотных вод;

- наледи аллювиальных вод грунтово-фильтрационных таликов.

II. Наледи поверхностных ( речных) вод

III. Смешанные наледи подземных и поверхностных вод

IV. Антропогенные наледи

В распределении наледей прослеживается высотная поясность, проявляющаяся в том, что большая часть наледей сосредоточена в определенном интервале высот, который контролируется отметками линии водораздела и регионального базиса эрозии.

Курумы.  По своему генезису, морфологии и строению курумы резко отличаются от таких склоновых явлений, как осыпи и обвалы, хотя нередко можно наблюдать, как эти явления вниз по склону сменяются  курумами, а образующий их каменный материал частично участвует в формировании последних. Наиболее широко распространены курумы в горно-складчатых областях  района, в платформенных областях они развиты в пределах нагорий, плоскогорий и плато. Площадь их может измеряться многими квадратными километрами, а на некоторых участках они нередко сплошь занимают склоны горных возвышенностей. Наиболее значительным фактором характера распространения  курумов является состав пород, их устойчивость к выветриванию.

Каменные россыпи  широко развиты на плоских горизонтальных водоразделах. Каменные россыпи имеют генетическое и морфологическое сходство с курумами, кроме этого у них есть и существенные различия. Наиболее важным является то , что обломки в каменных россыпях на водоразделах не участвуют в направленных перемещениях вниз  по склону, как это происходит у курумов, а испытывают колебательное движение под действием деформации, преимущественно в вертикальной плоскости. Морфологически каменные россыпи подразделяются на каменные моря и многоугольники. Характер распространения у каменных россыпей определяется, как и у курумов. В первую очередь составом коренных пород и их устойчивостью. Еще одним важным  фактором,  влияющим на  особенности  распространения  каменных  россыпей,  усиливаются  процессы выветривания и морозной сортировки, поэтому интенсивность распространения каменных россыпей возрастает.

Карст

Карст относится к числу наиболее важных в инженерно-геологическом отношении процессов. Весьма важным фактором развития карстовых процессов является значительное количество атмосферных осадков, выщелачивающая агрессивность природных вод,  обусловленная повышенной растворимостью в них углекислоты при низких температурах, а также интенсивное физическое выветривание пород рассматриваемой территории.

В зависимости от характера карстующихся пород в пределах района выделяется три типа карста: карбонатный, соляной и гипсовый, наиболее распространен карбонатный.

На территории района установлены формы современного и древнего карста. Современный карст делится на поверхностный и подземный. Поверхностный карст относится большей частью к так называемому покрытому карсту, поскольку он развивается под покровом элювиальных, делювиальных и аллювиальных отложений.На многих водоразделах и бровках крутых склонов карстующиеся породы выходят на поверхность. Современный поверхностный карст, связан с надмерзлотными водами и представлен в рельефе воронками, блюдцами, озерами и провалами. Подземный  карст проявляется в виде исчезающих речек, ручьев, представлен также пещерами и подземными пустотами.

Заболоченность

Степень заболоченности отдельных территорий района определяется климатическими, геоморфологическими,  мерзлотно-геологическими и гидрогеологическими условиями. Одним из наиболее важных факторов, определяющих гидрогеологические условия поверхности, является характер рельефа. Сильное расчленение рельефа и связанный с ним дренаж территории препятствует заболачиванию. Еще более осложняет характер распространения болот и заболоченных территорий особенности мерзлотных условий. Наличие многолетнемерзлых пород, небольшая мощность слоя сезонного протаивания  и следовательно близкое залегание уровня надмерзлотных вод способствует переувлажнению и заболачиванию поверхности. На талых участках заболачивание часто  обусловливается глубоким промерзанием пород, препятствующим инфильтрации атмосферных осадков и приводящим к переувлажнению поверхности почвы. Этому способствует глинистый состав приповерхностных отложений. На талых хорошо фильтрующихся породах (трещиноватые песчинки, закарстованные массивы), покрытых грубообломочным материалом, болота. Как правило, не образуются.

Вследствие близкого залегания кровли многолетней мерзлоты, болота района невелики и отличаются слабым развитием торфяного покрова.

Эрозия

По характеру воздействия на склоны эрозия подразделяется на плоскостной смыв и эрозионный размыв. В инженерно-геологическом отношении более важным является эрозионный размыв, приводящий к образованию таких форм как промоины и овраги. Величина образующихся эрозионных форм зависит прежде всего от состава и мощности рыхлых отложений. На территориях высоких надпойменных террас, сложенных песчаносупесчаными отложениями эрозионные процессы имеют наибольшее развитие. Значительные по размерам промоины и овраги  характерны для районов, сложенных песчано-супесчаными  с  включением гальки и валунов флювиогляциальными отложениями. Ограничивает развитие эрозии хорошо развитый растительный покров, близкое залегание скальных пород, малая мощность рыхлых отложений и их грубообломочный состав.

Осыпи и обвалы

Эти процессы развиты по берегам крупных рек и в основании приводораздельных обрывов, сложенных коренными породами.

Обвалы обычно приурочены к массивам пород, имеющим потенциальные поверхности отрыва в виде тектонических, литогенетических, расширенных выветриванием трещин. Непосредственной причиной обвалов могут служить сейсмические сотрясения ( Якутия характеризуется повышенной сейсмичность в 7-8-9 баллов).

Движущим процессом осыпей является интенсивное поступление обломочного материала, расположенного выше коренного уступа и активное удаление из основания склона скатившихся обломков, что способствует вовлечению в процесс осыпания новых масс обломочного материала, которые накопились заранее. Глыбовые осыпи археских пород относительно устойчивы в отличие от мелкоглыбовых и щебенчатых свежих осыпей слабых мезозойских песчаников, алевролитов и аргиллитов.

Ополозни

На территории рассматриваемого района развиты слабо. Объясняется это особенностями геологического строения: широким распространение коренных пород, не склонных к оползанию и небольшой мощностью рыхлых отложений. Ополозни образуются главным образом там, где обрыв поймы или надпойменной террасы подмывается рекой и оползание сочетается с обрушением и оплыванием аллювия. Оползневым процессам по берегам рек в значительной степени способствует оттаивание мерзлоты и морозобойное растрескивание суглинисто-супесчаных аллювиальных отложений.

Затопление паводками редкой обеспеченности

В соответствии с разделом 2.4. «Гидрологические условия» приведены данные по гидрологическим особенностям рек Якутии, характеру прохождения паводков различной обеспеченности.

Половодье на  реках обычно начинается в конце апреля- мая, а заканчивается соответственно в первой половине июня. Продолжительность -35-50 дней.

Характер половодья, как правило, бывает бурным. При вскрытии рек часто происходят мощные заторы льда, нередко вызывающие большие подъемы уровня воды (на различных реках – от 6 до 19 м)

Наибольшая интенсивность подъема половодья для большинства средних рек составляет 2-4 м\сут., а для малых рек 0,2-1,0 м\сут., но в отдельные годы при заторах льда  особенно на больших реках, может превышать 6 м\сут.

Летние паводки наблюдаются на всех реках территории, где они обусловлены не только сильными дождями, а отчасти таянием снега и ледников. На таких реках паводки обычно начинаются сразу после спада половодья, иногда накладываются на него и за летне-осенний период повторяются 5-10 и даже до 15 раз, следуя один за другим с короткими промежутками. Интенсивность изменения уровня воды горных рек при паводках может быть большей, чем в половодье.

2.6 Полезные ископаемые

Алданский район . обладая значительными запасами разнообразных природных ресурсов, является одним из основополагающих промышленных районов Республики Саха(Якутия). Он занимает в республике одно из ведущих мест по объему золотодобычи и прогнозным запасам золота.

Основу минералогического потенциала  Алданского  района составляют месторождения  золота, платины, флогопита, графита, апатита,  вермикулита, молибдена, урана,  горного хрусталя,  камнецветного сырья, строительных  материалов и подземных вод. В последнее время в активную отработку вовлекаются и другие виды минерального сырья: платина, мрамор, строительные материалы. Остальные по различным причинам остаются в госрезерве либо добываются в ограниченном количестве. Возможности использования минерально-сырьевых ресурсов Алданского района огромны. Одним из перспективных видов минерально-сырьевых ресурсов района является Эльконский уранорудовый район. В составе этого района в зоне «Южная» имеются крупнейшие в мире урановые месторождения, руды которого наряду с ураном содержат в промышленных концентрациях золото, серебро, ванадий. В 30 км к юго-западу от г. Алдана расположено крупнейшее на востоке страны Селигдарское месторождение апатитов. Строительство ГОКа с производительностью по Р205 – 1267 тыс. тонн в год на базе Селигдарского месторождения обеспечит потребность фосфатными удобрениями регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Запасы и ресурсы Р205 Алданского района оцениваются более чем в 1000млн. тонн. В Алданском районе разведаны два месторождения- Надежда и Чебере с промышленными запасами около 2550 тыс. тонн графита хорошего качества. Прогнозные ресурсы графита в целом составляют около 110 млн. тонн. Н атерритории района находится 10 групп месторождений флогопита с балансовыми запасами около 477 тыс. тонн. Инаглинское месторождение вермикулита расположено в 30 км к западу от г. Алдана. Запасы  вермикулита,  пригодного в производстве различных теплоизоляционных материалов, легкого заполнителя бетоном, сорбентов, утверждены в ГКЗ СССР в количестве 636 тыс. тонн.

2.7 Гидрогеологические условия.

Обеспеченность ресурсами пресных подземных вод.

На территории МО «Алданский район» подземные воды имеют очень широкое распространение. Алданский гидрогеологический массив занимает особое место среди крупных гидрогеологических структур РС (Я).

Данная территория характерна для гидрогеологических структур. Расположенных в пределах островной и прерывистой мерзлотной зоны, а также расположенных в условиях интенсивного водообмена на территории сплошного распространения  ММП. Основные водоносные комплексы имеют широкое площадное распространение. Эксплуатация в принципе возможна на всей площади распространения водоносных комплексов, зон трещиноватости.

Алданский гидрогеологический массив.

Таблица 2.7.1

| Алданский гидрогеологический массив , включает: -Чаро-Олекминский гидрогеологический массив, -Алдано-Тимптонский гидрогеологический массив, -Юхтино-Ыллымахский артезианский бассейн, -Чульманский ардатезианский бассейн, -Южно-Алданский гидрогеологический массив, -Сутамо-Сунангинский гидрогеологический Массив, -Гонамо-Тырканский гидрогеологический массив Юхтино-Ыллымахский Артезианский бассейн | Территория Расположена в Южной Якутии, Включает Нерюнгринский Центральную и южную части Алданского и Олекминского улусов Алданский район | Островное распространение мерзлоты, имеются условия для питания водоносных комплексов, неравномерная обводненность пород, водоносные зоны приурочены к зонам трещиноватости пород, Пластово-карстовые воды карбонатно-терригенной зоны | 1.глуб.залег.-10-65 до 150-250м, напорно-безнапорные.уд.дебиты-1-3-5.8 л\сек, минерализация-2-0.3 г\дм3, работают несколько водозаборов |
| --- | --- | --- | --- |

Алданский район с учетом   развития  промышленности в южной Якутии относится к наиболее крупным обеспеченным  водопотребителям.  Объем добычи подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов района составляет 31,6 -31,9 тыс.м3\сутки и истощения эксплуатационных запасов подземных вод не наблюдается.

2.8 Инженерно-строительная оценка территории для целей

освоения

Для характеристики инженерно- строительного потенциала территории важны инженерно-геологические, геоморфологические, гидрогеологические условия и особенности. Условия развития неблагоприятных природных и техногенных процессов и явлений.

В таблице 2.8.1. приведена оценка инженерно- строительных условий территории Алданского района РС (Я). На последующих стадиях проектирования инженерно- строительные условия для конкретных видов освоения должны уточняться по результатам инженерно-геологических изысканий.

Таблица 2.8.1

| Тип рельефа | Характеристика рельефа, геологическое строение, ЭГП | Инженерно- геологические условия для освоения |
| --- | --- | --- |
| Регион Алданской антеклизы | -нагорье, сложено кристаллическими породами, на отдельных участках- отложения платформенного чехла (карбонатные,терригенные. Расчлененность речной сетью – средняя), -мерзлотно-гидрогеологические условия-ММП при высоте местности 900-1000м200м и более, распространены подмерзлотные соленые воды, верховодка маломощна, в пределах кристалл, пород-высоко агрессивные ультрапресные воды, -высокая сейсмичность (8-10 баллов), тектонически активная зона - условия водоснабжения крайне в целом удовлетварительные |
| Область Алданского нагорья | Среднегорный и высокогорный глыбовый рельеф с а.о от 500-700м в западной части до 1000-1400м на востоке региона, четвертичные отложения развиты локально в пределах межгорных котловин. Неблагоприятные природные процессы: -сейсмичность 8-10 баллов, -развитие ММП, мощность мерзлой толщи 400-600м, -сильно пересеченный рельеф, -обвально-осыпные явления, -условия водоснабжения удовлетворительные | Условия для освоения ограниченно благоприятные (локально в межгорных впадинах, речных долинах) |

Выводы:

Анализ геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических особенностей территории позволяет сделать следующие выводы:

. инженерно- строительный потенциал района для целей градостроительного освоения относительно благоприятен по инженерно- строительным условиям.

.  основные ограничения:

-сейсмичность территории;

-характер рельефа;

-затопление пойменных территорий паводками

Относительно благоприятные условия освоения территории объясняются следующими инженерно- строительными условиями:

- доступный, приемлемый для строительства рельеф;

- по специфике и степени развития экзогенно- геологических процессов строительство  возможно вести с проведением мероприятий по инженерной защите территорий;

- условия водообеспечения  в целом благоприятные.

3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

МО «АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

3.1 Уровень изученности территории района

Системное изучение территории Алданского горнопромышленного района началось с его промышленного освоения в 1923 году. В настоящее время в геологическом отношении район изучен полностью. В 1959-1960 г.г. Л.М. Реутов, В.А.Луконина, Н.С. Телега и Н.М. Язков  (Южно-Якутская комплексная  геологоразведочная экспедиция) проводит на площади листа геологосъемочные  и картосоставительские работы м-ба 1:200 000 ( материалы изданы в 1975 г. Впервые на высоком уровне были обобщены все данные по геологии и полезным ископаемым территории. В ходе проведения редакционно-увязочных маршрутов на Эльконском горсте в бассейне ру. Курумкан Н.С. Телега обнаружил и опробовал крупные тектонические  зоны с золото-урановым оруденением, в пределах  которых   впоследствии  специализированной экспедицией ((Приленской, позднее ПГО «Приленскгеология»)  была разведана целая группа месторождений урана (Федоровское и др.).

В 1960-1968 г.г. в ЦАРе партиями Тимптоно-Учурской комплексной экспедиции (ТУКЭ, позднее ТУГРЭ, а в настоящее время ГГП «Алдангеология») и ЮЯКЭ (юг района) широко ведутся геологосъемочные, в т.ч. специализированные на общие поиски урана, работы м-ба 1:50 000 (ГСР-50) под руководством А.Н. Угрюмова, В.С., Минакова.А.Н. Кострыкиной, Е.П. Максимова, Г.И. Хайми, А.И. Бурнайкина, В.В. Карелина.В ходе работ собран значительный материал, составлены схемы возрастного расчленения архейских, нижнекембрийских, мезозойских образований, послужившие основой для составления в 1963 г. Сводной рабочей легенды для геологических карт м-ба 1:50 000 (ГК-50). В ходе выполнения специализированных ГСР -50 была установлена связь редкоземельных аномалий с выходами апатит-силикат-карбонатный брекчий и рекомендованы поисковые работы на фосфор и редкие земли на проявлении в верховьях р. Селигдар.

Параллельно ведутся поисковые и поисково-ревизионные работы на рудное ( Л.И. Старчак, С.В. Ачкасов, В.Ф. Соколов, и др.) золото а также многочисленные и тематические работы. В 1961-1962 г.г. мерзлотно-гидрогеологическую съемку площади м-ба1:500 000  проводит К.А. Кондратьева (МГУ) детально изучает рыхлые отложения и вопросы россыпной золотоностности ЦАРа. В 1963г. Коллективом авторов ( Г.М. Азанов, Д.П. Шапошников, В.А. Подкопаев и др.) составлена металлогеническая карта ЦАРа м-ба 1:200 000, специализированная на золото. В 1969 г. Вопросы минерагении золота были изложены в работе А.Н. Угрюмова и др. В этом же году Е.П. Максимов, В.В. Карелин и В.И. Уютов впервые выполнили формационный анализ мезозойских изверженных пород района.

В 1968-1970г.г. Ю.В. Киселев и др. делают обобщение материалов геофизических работ, выполненных в ЦАРе различными организациями, начиная с 50-х годов.

В конце 60-х, начале 70-х годов в районе широко ведутся геохимические исследования. В 1964-1965г.г. В.Л. Кожара, И.П. Чибисов и др. ( ИГРМ) изучают ландшафтно-геохимические условия междуречья Алдана иТимптона. В результате составлена карта геохимических ландшафтов м-ба 1:200 000 с объяснительной запиской. В 1972 г. По данным комплексной геохимической съемки И.И. Силиным и И.С. Бортниковым построена сводная геохимическая карта ЦАРа  м-ба 1:50 000.

В 1972г. В результате целенаправленных поисковых работ на апатит на перспективных проявлениях ТУКЭ было открыто Селигдарское  апатит-редкоземельное месторождение ( первооткрыватели В.И. Егин, В.Н. Сучков, Г.А. Тунгусов, А.А. Почивалов, Ф.Л. Смирнов). После этого в 70-е – 80-е годы в ЦАРе интенсивно ведутся поисковые, поисково-оценочные, разведочные работы на апатит под руководством Г.А. Тунгусова, А.Р. Энтина, И.Г. Буракова, Г.Ю. Боярко и др. С целью пересоставления ГК-50, выяснения закономерностей размещения апатитового оруденения, поисков новых перспективных объектов на площади листа организуются работы по геологическому доизучению площадей м-ба 1:50 000 (ГДП-50). Детальная разведка на Селигдарском месторождении завершается в 1985 г.

В первой половине 70-х годов Е.П. Максимовым, В.В. Карелиным и В.И. Уютовым изучались связи золотого оруденения с мезозойским магмитизмом и дано формационное расчленение последних. Поиски рудного золота в 70-х -80-х годах на площади продолжают Г.М. Азанов, О.М. Сиротко, И.И. Силин, В.В. Зайцев, А.Г. Астафьев, В.С. Кондратьев и др.

В 1978 г. Коллектив геологов ТУГРЭ ( Ар.Н. Угрюмов, В.В. Карелин и др.) закончил многолетние исследования металлогении золота в ЦАРе. Составлена металлогеническая карта золотоностности Центрально-Алданского района масштаба 1:50 000. В ходе проведения полевых работ В.В. Карелиным в верховьях руч. Рябинового было выявлено проявление рудного золота, оказавшееся впоследствии месторождением нового геолого-промышленного типа, названного «рябиновским». По рекомендации авторов в северо-западной части Эльконского горста в 1977-83 г.г. проводят крупномасштабные поисковые работы на золото В.В. Зайцев, А.Н. Астафьев и др. В результате открыто и разведано месторождение Рябиновое (первооткрыватели В.В. Карелин,В.В. Зайцев, В.И. Уютов, В.К. Элюев, А.Н. Угрюмов).

Геологоразведочные работы на россыпное золото в 70-е-80-е годы ведут В.Ф. Пачерский, Ю.Е. Юн, Л.И. Старчак, В.А. Ксенз, Н.И. Скороходов и др., обеспечивая ежегодный прирост запасов для подразделений комбината «Алданзолото».

В 70-х-80-х годах проводятся специализированные и тематические исследования. В 1970 г. И.П. Дик и О.Н. Савельев закончили работу «Геоморфология и россыпная золотоностность Центрального Алдана», в которой проанализированы этапы и условия формирования рельефа, рыхлых отложений и россыпей золота. В 1974 г. Кайнозойские образования района изучает Е.Б. Хотина (ВСЕГЕИ). Вещественным составом рудных и россыпных месторождений, типоморфизмом золота занимаются Б.Р. Шпунт в 1972 г., А.А. Ким в 1973г., условиями формирования россыпей –Н.И. Маккавеев в 1975 г., И.П.Дик в 1981г., исследованием кор выветривания – В.М. Мишнин в 1972 г.Вопросы золоторудной минерализации изучает А.Н. Угрюмов в 1974 и 1976 г.г., закономерности размещения апатитовых месторождений – А.Р. Энтин в 1976г. Исследованием докембрийских магматических образований ЦАРа занимаются С.Д. Великославинский и Э.Л. Мангушевский.

В 1975-1981 г.г. В.Г. Ветлужских, И.П. Дик, С.Н. Николаев и др. обобщают и анализируют данные по рудной и россыпной золотоностности  ЦАПа  и Южной Якутии. Авторами уточнены границы рудных узлов и полей в ЦАРе , дана их прогнозная оценка и намечены первоочередные объекты для геологического доизучения и поисков.

Геофизические работы в ЦАРе выполняют в 1972-1973г.г. В.А. Халипова ( гравиразведка м-ба 1:50 000), в 1977-1979г.г.- Л.М. Андрусенко ( гравиразведка м-ба 1:50 000), в 1985-1988г.г.- О.П. Стеценко ( комплексная аэрогеофизическая съемка м-ба 1:200 000), в 1983-1989г.г. – В.И. Цыганов (профильные работы МТЗ). В 1981г. В.А. Абрамов заканчивает обобщение геофизических данных в пределах Куранахского и Лебединского рудных полей, а в 1986г. – в пределах Алданского щита (Южной Якутии). В первой работе автор предлагает модель глубинного строения ЦАРа, анализирует региональное и локальные структуры рудных полей, рекомендует наиболее рациональный комплекс геофизических методов для различных стадий поисков золоторудных месторождений. Во второй работе приведены модели глубинного строения Алданского щита и узлов тектоно-магматической активизации.

В 1981-1985г.г. площадь охвачена комплексной гидрогеологической и инженерно-геологической съемкой м-ба 1:200 000 (Н.К. Кутарева и др.). В результате составлены комплект карт и отчетов, в которых дано описание гидрогеологических, криологических  и инженерно-геологических условий территории.

В значительной степени рассматриваемой территории касаются тематические структурно-формационные (Е.П. Максимов, Г.В.Бирюлькин, 1985; Е.П. Максимов, В.И. Уютов, 1987,1988) исследование Южной Якутии.

В 1988г. Г.Ю.Боярко завершает обобщающие геохимические работы по ЦАРу. Автором проведена разбраковка аномалий, составлен их кадастр, выделена наиболее перспективные аномалии.

В 90-х годах в ЦАРе возобновляются региональные геологосъемочные работы. В 1990-1996 г.г. площадь охвачена геологическим доизучением м-ба 1:200 000 ( ГДП-200) ( К.А. Воробьев и др.). Одновременно начато составление легенды для Государственной геологической карты м-ба 1:200 000(ГГК-200) новой серии с привлечением на договорной основе сотрудников ВСЕГЕИ, ВостСибНИИГГ и МС, Института геологии ЯФ СО РАН. Это был первый опыт подобных работ в Южной Якутии. Тесное сотрудничество с научными организациями позволило значительно пополнить и доработать схемы стратиграфии  венд-нижнекембрийских  и кайнозойских образований, а расчленение мезозойского магмитизма привести в соответствии с требованиями вышедшего в эти годы « Петрографического кодекса». Впервые на всю площадб листа в м-бе 1: 200 000 были составлены карты кайнозойских образований и схема эколого-геологических условий.

В 1991г. В.И. Шевченко и Н.И. Веревкин закончили многолетнюю работу по составлению рабочей легенды для ГК-50 Центрально-Алданскую серию листов. В ней нашел отражение огромный фактический материал по геологии ЦАРа, накопленный к этому времени.

В 1992-1996г.г. Е.И. Бирюков идр., а в 1994-1997г.г. А.И. Мякишев идр. Проводят на площади листа ( восточная половина) работы по ГДП-50. Составленные ГК-50 включили весь новый материал по геологии района, накопленный со времени проведения ГС-50 ( 60-е годы).

В 1995 и в1999г.г., в рамках разработки легенды для ГГК-200 новой серии Е.Б. Хотина (ВСЕГЕИ) завершает работы по изучению рыхлых образований ЦАРа. Автором предложена наиболее детальная схема генетического и возрастного расчленения кайнозойских отложений, подтвержден факт широкого распространения в районе рыхлых дочетвертичных пород.

Геологоразведочные и поисковые работы на площади листа в 90-х годах на рудное золото ведут М.В. Каменцев, В.Н. гусев, Г.М. Белев, В.К. Элюев,М.К. Кузнецов идр., на россыпное золото- Н.К. Скороходов, В.А. Фоломкина идр. Прогнозные ресурсы рудного золота оценены в 1992и 1997г.г. в специализированных отчетах В.И. Уютова, М.В. Каменцева, россыпного золота- в отчетах И.П. Дика.

Площадные геофизические работы ( комплексную аэрогеофизичексую съемку) м-ба 1:25 000 в 90-х годах на площади выпоняют Г.А. Лисник идр.

В  90-х годах в ЦАРе проводятся вида геолого-экологические работы. В 1993г. На территорию листа составлена геоэкологическая картам-ба 1:300 000 в рамках отчета сотрудников московского предприятия «Экотехнология» ( Е.И. Пижанкова и др.) «Геоэкологическое картирование Алданского горнопромышленного района». В 1994г. А.В. Лупаревым   завершены работы по геоэкологическим исследованиям на территории населенных пунктов Алданского района. В 1996-1999г.г. площадь листа охвачена специализированной геоэкологической  съемкой м-ба 1:200 000 ( А.В. Лупарев и др.).

В 2000г. Д.В. Утробин, Е.П. Максимов и Е.Б. Хотина завершают работу по составлению легенды ГГК-200 Алданской серии листов. В легенде на качественно новом уровне были обобщены материалы по геологии Алдано-Станового щита. Расчленение кайнозойских образований выполнено с учетом широкого распространения в регионе дочетвертичных отложений. Мезозойские магматические образования разделены на магматические комплексы в соответствии с требованиями «Петрографического кодекса».

С учетом обобщения материалов геологического потенциала  Алдано- Станового щита, перспективы дальнейшего развития территории района очень высоки.

3.2. Наличие и распределение земель района

В соответствии с данными Управления Роснедвижимости по Республики Саха (Якутия) на 1 января 2010 года площадь земельного фонда МО «Алданский район» составила 15681978 га

Распределение земель по категориям

Структура земельного фонда МО «Алданский район»

( по состоянию на 01.01.2010г.)

| Категория земель | Площадь, га | % от общей Площади района |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 668897 | 4,3 |
| Земли населенных пунктов | 13423 | 0,08 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания…… и земли иного специального назначения | 15839 | 0,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 99 | 0,0006 |
| Земли лесного фонда | 14915423 | 95,11 |
| Земли водного фонда | 61037 | 0,39 |
| Земли запаса | 7260 | 0,05 |
| Итого земель | 15681978 | 100,0 |

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, представленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой поселений и выступают как основное средство производства продуктов питания, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

На 1 января 2010 га общая площадь земель сельскохозяйственного назначения по сравнению с предшествующим годом не изменилась.

Земли сельскохозяйственного назначения состоят из сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий. В площадь несельскохозяйственных угодий включены участки леса находящиеся в постоянном пользовании сельхозпредприятий, а также водные объекты. Фонд перераспределения земель на 01.01.2010 года составил 856 га. В состав земель сельскохозяйственного назначения вышли земли предоставленные для ведения традиционных отраслей хозяйствования родовыми общинами, их площадь составила 660965 га.

Земли населенных пунктов,  в соответствии с действующим законодательством, признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских населенных пунктов. Черта населенных пунктов представляет собой внешние границы земель населенных пунктов, которая устанавливается на основании градостроительной и землеустроительной документации и утверждается органами государственной власти. В районе по учету Роснедвижимости имеется 20 населенных пунктов. Из них:2 города районного значения- Алдан, Томмот; 8 сел – Чагда, Кутана, Угоян, Хатыстыр, 1 Орочен , Якокит, Якокут, Верхний Куранах; 10 поселков- Бльшой Нимныр, Орочен-2, Безымянный, Верх. Амга, Улуу, Ыллымах, Заречный, Нижний Куранах, Ленинский, Лебединый. Площадь городских населенных пунктов составила- 6126 га, сел-4432 га, поселков-2865 га.

В структуре земельного фонда населенных пунктов земли застройки составляют 20,5 % от общей площади населенных пунктов, а площадь занятая лесами населенных пунктов и кустарниками составляет 58.5% от общей площади. Что говорит о слабом развитии инфраструктуры населенных пунктов.

Земли промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения

Общая площадь данной категории земель составляет 15839 га. К данной категории отнесены земли промышленного освоения, земли автомобильного, железнодорожного транспорта, энергетики. Связи и иного специального назначения, из них земель занятых в горнопромышленном производстве -10497 га. Остальная площадь распределена по всем представленным отраслям промышленности.

Земли особоохраняемых природных территорий.  По состоянию на 01.01.2010 года земель особоохраняемых природных территорий, по отчету Управления Роснедвижимости РС (Я), числится 99 га, что составляет 0,0006 % от общей площади района.

В состав земель этой категории входят особо охраняемые природные территории, занимаемые государственными природными заповедниками, памятниками природы, дендрологическими парками, ботаническими садами, лечебно-оздоровительными местностями и курортами. Кроме природных территорий в категории земель входят земельные участки, занятые объектами физической культуры и спорта, отдыха и туризма, памятниками истории и культуры. Для этих земель установлен режим особой охраны, в целях обеспечения их сохранности они изымаются из хозяйственного использования полностью или частично. Правовой режим земельных участков, отнесенных к данной категории, зависти от правового режима территорий, на которых они находятся. Или объектов, которые на них располагаются.

На момент составления проекта в категорию земель ООПТ включены только территории зон отдыха, природные резерваты местного значения из состава земель лесного фонда не выводились. Сохранение особо охраняемых природных территорий в первозданном виде является одним из приоритетных направлений органов местного самоуправления.

Земли лесного фонда.   На 1 января 2010 года площадь земель лесного фонда составила 14 915 423 га или 95,1% от всей площади района.

Леса, расположенные на землях городских и сельских населенных пунктов, не входят в состав земель лесного фонда. В соответствии с Лесным и Земельным Кодексами Российской Федерации к данной категории относятся лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены также земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства ( просеки, дороги и др.).

Непосредственным  фондодержателем лесного фонда является Алданское лесничество, за которым закреплены участки лесного фонда в границах района, с целью осуществления конкретной деятельности, включая лесные земли, переданные в аренду или срочное пользование другим землепользователям.

В состав земель лесного фонда  не включены земельные участки с расположенными на них лесами, относящиеся к другим категориям земель, которые переданы органами государственной власти в управление иным юридическим и физическим лицам на праве постоянного ( бессрочного) пользования.

Земли водного фонда.  По состоянию на 1 января 2010 года в районе имеется 61037 га земель водного фонда.

В состав земель водного фонда вошли только крупные реки района, Алдан, Амга, Учур, Тимптон.

Формирование категории земель водного фонда в районе будет проводиться в соответствии с нормами введенного в действие Водного Кодекса Российской Федерации. К проекту приняты имеющиеся данные, которые не отвечают действующим нормам Водного Кодекса.

Земли запаса  В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не  представленные гражданам и юридическим лицам. Таким образом, земли запаса – это неиспользуемые земли.

По своему составу земли запаса неоднородны. В этой категории присутствуют земельные участки различного целевого назначения, права на которые прекращены или не возникали.

На 1 января 2010 года общая площадь земельного запаса составила 7260 га, что составляет 0,05 % от общей площади района.

3.3. Качественная характеристика сельскохозяйственных земель

района

Распределение земель по угодьям

Земельные угодья являются основным элементом государственного земельного учета и подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья.

К сельскохозяйственным угодьям относятся пашни. Залежь, сенокос, пастбища, многолетние насаждения. Они составляют   0.03   % площади территории района.

Большую часть земельного фонда района составляют несельскохозяйственные угодья - это земли под поверхностными водными объектами, включая болота, земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли застройки, земли под дорогами, нарушенные земли, прочие земли.

Самые большие площади района заняты лесным фондом, землями водного фонда, землями промышленности. Процентный показатель (4,3%) площади земель сельхозназначения к площади района, на самом деле намного ниже, так как в площадь сельхозугодий  внесены оленьи пастбища в составе категории прочие земли.

Сельскохозяйственные угодья  - это     земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. Перевод их в другие категории для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях.

В составе сельхозугодий сенокосы и пастбища составляют большую часть, что свидетельствует о животноводческом направлении сельского хозяйства района. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются сельскохозяйственные предприятия, а так же граждане, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции. Наряду с этим значительные площади  сельхозугодий в настоящее время не используются, и следовательно, находятся в деградационном состоянии. Причиной тому является полное отсутствие государственного и муниципального контроля по охране и использованию земель.

Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям

| Наименование угодий | Площадь, Га | % от общей Площади |
| --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные угодья | 6068 | 0,9 |
| Из них | Пашни | 1719 | 0,2 |
|  | Залежи | --- | -- |
|  | Сенокосы | 2417 | 0,4 |
|  | Пастбища | 1932 | 0,3 |
| Леса | 109 | 0,1 |
| Кустарники | 1541 | 0,2 |
| Под водой | 133 | 0,1 |
| Земли застройки | 566 | 0,1 |
| Дороги и пороги | 86 | 0,0 |
| Болота | 758 | 0,1 |
| Нарушенные земли | 1 | 0,0 |
| Прочие земли | 659142 | 98,5 |
| Итого | 668897 | 100 |

Большая часть кормовых угодий района представлена суходольными сенокосами и пастбищами. Пойменные сенокосы расположены на реках Алдан и Амга. Преобладающая растительность на естественных сенокосах лейник Лангодорфа, лейник незамечаемый, полевица Триниуса, пушица узколистая, осоки всех видов.

Отсутствие ухода за сенокосными и пастбищными угодьями, а также неправильная их эксплуатация способствует ухудшению культуртехнического состояния и развитию таких процессов, как закочкаривание и зарастание угодий. Значительная часть пойменных угодий переувлажнена, или заболочена, процессы зарастания и закочкаривания на них идут значительно активнее. Большое влияние на развитие негативных процессов на природных кормовых угодьях имеет неинтенсивное и нерегулярное их использование.

Необходимо отметить, что данные о культуртехническом состоянии сельхозугодий устарели. Геоботаническое и почвенное обследование проводилось более 25 лет назад. За этот период качественное состояние сельхозугодий значительно снизилось в связи с непроведением  культуртехнических  мероприятий.

Распределение земель по формам собственности

По данным Управления Роснедвижимости по Республики Саха (Якутия) на 1 января 2010 года в собственности граждан на территории района находилось 40 га.

На землях сельскохозяйственного назначения  разграничение земель по формам собственности и принадлежности РФ, РС(Я) и муниципальным образованиям не производилось.

На землях населенных пунктов  в государственной и муниципальной собственности находится 13415 га., в собственности граждан 8 га.

Из земель находящихся в собственности Российской Федерации 21 га передано в пользование и 6 га в аренду юридическим лицам.

Из собственности Республики Саха (Якутия) 75 га передано в пользование юридическим лицам.

Из собственности МО «Алданский район» 66 га предоставлено в пользование, 8 га в аренду юридическим лицам, 1 га в аренду гражданам.

Из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи … и иного специального назначения  в собственности Российской Федерации находятся 1450 га земель, предоставленных юридическим лицам, из них в пользовании 4 га, в аренду 1446 га. В собственности Республики Саха(Якутия) находятся 188 га земель, предоставленных юридическим лицам в пользование.

В собственности МО «Алданский район» находятся 143 га земель, предоставленных в пользование юридическим лицам.

На землях лесного фонда проведена регистрация в собственность Российской Федерации.

На землях водного фонда  разграничение земель по формам собственности не проводилась.

ВЫВОДЫ:

В силу природно-климатических условий на территории района, земель для сельскохозяйственного освоения мало, однако, их вполне достаточно для удовлетворения потребностей в основных, возможных к производству продуктах питания проживающего на территории количества населения.

Преобладающей категорий земель являются земли лесного фонда (95,1%) площади района. Не смотря на промышленную направленность района, низкая степень урбанизации обусловила низкий процент земель населенных пунктов (0,008%) и земель промышленности (0,1%). Малая освоенность территории района подтверждается высоким процентом земель лесного фонда.

4. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В схеме  территориального планирования МО «Алданский район» проводится анализ территории с точки зрения возможностей освоения под различные виды использования.

Комплексная оценка территории включает в себя следующие факторы:

. использование земель, специфические особенности;

.  природно-климатическое, медико-географическое районирование;

.  инженерно-строительное районирование

.  система нормативно-планировочных ограничений;

. зоны с особыми условиями использования;

. характеристика природно-ресурсного потенциала территории;

. прочие характеристики, выявляющие специфику данной территории.

Для определения дальнейшего развития использования земель проведен всесторонний анализ градостроительной документации, федеральные, республиканские, муниципальные программы социально-экономического развития территории.

«Схема территориального планирования муниципального образования «Алданский район» является более детальным звеном региональной «Схемы» территориального  планирования, включая в себя следующие факторы оценки:

1.      Планировочная  организация  территории:

.современное функциональное использование территории

.структура землепользования в разрезе района

.планировочная структура расселения по району  в целом

.структура и функционализация  производственного комплекса

.социально-экономический потенциал основных населенных пунктов

.пространственно-средовой потенциал (территориальные ресурсы)

.проблемные ситуации градостроительного, инженерно-технического, инженерно-экологического характера

2. Наличие и степень развития инфраструктурного потенциала:

.транспорт

.инженерная инфраструктура

3. Природно-ресурсный потенциал территории(ресурсы):

.    минерально-сырьевые

.    лесные

.    гидроэнергетические

.     водные

.     рыбные

.    природно-климатические

.    агроклиматические

.    почвенные

.    ландшафтно-рекресационные

.    прочие

4. ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ:

.         инженерно-строительный потенциал территории (  с учетом развития неблагоприятных эндогенных, экзогенно-геологических процессов и явлений)

5. СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

(зона с особыми условиями использования территории)

.  СЗЗ производственно-коммунальных, инженерно-технических, санитарно-     технических объектов

.     СЗЗ авто-, железных дорог

.           технические коридоры линейных объектов (ЛЭП, трубопроводный транспорт и пр.)

.            зоны воздействия от аэропорта (шумовая)

.           защитные и прочие леса

.           особо охраняемые природные территории

.           водоохранные зоны рек

.           зоны санитарной и горно-санитарной охраны источников водоснабжения, лечебно-оздоровительных местностей

6. ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО РИСКА:

.           производственно-коммунальные объекты

.           ГТС (ГЭС), зоны наблюдения,

.           зоны влияния от источников р\а  излучения, прочие

ВЫВОДЫ:

. вариант  территориального развития. Анализ перспективных площадок освоения, базовых опорных центров расселения, размещения промышленно- коммунальных узлов, основных производственных зон, зон. рекреации, транспортных и инженерных связей ( проектный план).

Пофакторная оценка комплексного анализа территории выполнена на первом этапе проектирования, с детализацией соответствующей масштабу рассматриваемых зон.

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«АЛДАНСКИЙ РАЙОН»

5.1.  Особенности экономико-географического положения

МО «Алданский район» является одним из самых крупных районов Республики по площади(  15 681 978 га).

Располагаясь в южной части республики Саха(Якутия) на юге район имеет общие границы с Нерюнгринским, западе с Олекминским, на севере с Хангаласским, Амгинским районами,улусами, на востоке с Мегино-Кангаласским районом(улусом) и Хабаровским краем.

Расстояние между крайними точками с севера на юг порядка 540 километров, с запада на восток 640 километров.

Центром района является город Алдан, основанный в 1924 году. Численность населения города на 01.01.2010г. составила 23,5тысяч человек. Расстояние до столицы Республики Саха(Якутия)-550 километров.

С экономико-географической точки зрения МО «Алданский район» расположен в выгодном местоположении, располагая транспортной системой, отличительной особенностью которой является совокупность функцинирующих железнодорожного и автомобильного транспорта, соединяющих восточные и западные регионы России с центральными улусами Республики.

Плотность межселенных автодорог средняя по республиканскому показателю. 18 из 20-ти населенных пунктов района находятся в зоне круглогодичного транспортного обслуживания, и два села -Чагда и Кутана имеют сезонную транспортную доступность.

Алданский район обладает уникальной ресурсной базой, освоение которой находится в начальной стадии.

Основу минералогического потенциала Алданского района составляют месторождения урана, золота, платины, апатитов, строительных материалов и подземных вод. Кроме минералогического потенциала Алданский район имеет крупный гидроэнергетический потенциал. Запасы подземных вод также являются значительным ресурсом дальнейшего развития района.

В районе имеется богатейшая база древесных запасов, при этом очень слабо используемых.

Из созданной системы особо охраняемых территорий в административных границах района только две имеют статус республиканских ресурсных резерватов, у остальных статус до настоящего времени не определен.

В районе имеется уникальный туристический потенциал.

Неповторимые природные ландшафты благоприятны для развития спортивного, эколого-познавательного и других видов туризма.

Будущее экономическое развитие района связано, прежде всего, с реализацией крупнейшего инвестиционного проекта- «Комплексное развитие Южной Якутии».

Таблица 5.1. - Возможности и препятствия

| Сфера внешней среды Алданского района | Стимулирующие факторы | Сдерживающие факторы |
| --- | --- | --- |
| 1.Экономическая среда | .Возможность освоения Минерально-сырьевого Потенциала района: Месторождение урана, апатита, Графита ит.д. .Использование федеральной и Республиканской поддержки В различных отраслях экономики | .Проблемы недостаточно развитой транспортной инфраструктуры . Технологическая изолирован ность энергосистемы района и республики в целом от единой энергетической системы России . Моноотраслевой характер экономики в период технологи ческого перевооружения градообразующих предприятий |
| 2. Технологическая среда | .Внедрение новых прогрессивных технологий в производство в различных отраслях хозяйства | .Недостаток оборотных средств у большинства малых предприятий для покупки и внедрения новых технологий в производство |
| 3. Природно-климатические и ресурсные условия, экологическая среда | .Высокий природно-ресурсный потенциал района .Более эффективное использование земельных водных ресурсов и ОПИ .Улучшение экологической среды | .Загрязняющий фактор со стороны промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства .Уязвимость природного баланса экосистем районов Крайнего Севера |
| 4.Социальная среда | .Обеспечение населения МО рабочими местами .Рост благосостояния жителей | .Возможность оптимизации численности работников на предприятиях района .Очаговый характер расселения |
| 5. Политическая и правовая среда | .Реализация принципов местного самоуправления | .Незавершенность реформирования федеральных актов, регламентирующих различные стороны деятельности муниципальных образований .Незавершенность процесса разделения полномочий и предметов ведения между федеральными, региональными и муниципальными органами власти |
| 6.Международное окружение | .Активизация международной деятельности .Экспорт товаров и услуг, выход на рынки сбыта- страны Юго-Восточной Азии | .Слабое развитие услуг для населения .Низкий уровень развития малого предпринимательства |

Таблица 5.2.

| Сфера внутренней среды МО | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| Геополитическое положение | .Расположение в Южной Якутии, более благоприятное по сравнению со всеми остальными районами РС(Я) по климатическим, транспортным условиям | .Климатические условия ограничивают темпы развития промышленного и сельскохозяйственного производства |
| Общая характеристика | .Наличие развитой золотодобывающей промышленности, являющейся основой экономики района .Развитие лесопромышленного комплекса | .Зависимость от деятельности золотодобывающих предприятий-удельный вес 96-98% . Убыточны 50% предприятий .Очаговый характер расселения с низкой плотностью населения |
| Золотодобывающая промышленность | .Добыча золота превышает 7000 кг. в год .Перспективы роста объемов добычи золота в ОАО «Алданзолото ГРК» и др. предприятиях .Переход предприятий на более современные технологии кучного выщелачивания руды | .Высокая себестоимость добычи .Истощение россыпных месторождений .Невыполнение плановых объемов .Недостаток квалифицированных кадров |
| Лесопромышленный комплекс | .Наличие достаточного количества лесных ресурсов для развития ЛПК | .Сокращение объемов производства(произведено всего 48% от уровня 2001г.) .Недостаточно развита транспортная инфраструктура .Высокий износ ОПФ и отсталые технологии |
| Пищевая промышленность | .Увеличение объемов производства хлеба, кондитерских изделий | .Неконкурентоспособность продукции местных предприятий с привозными товарами .Алданский район занимает 30 мест по РС(Я) по производству потребительских товаров на душу населения |
| Сельское хозяйство | .Рост поголовья северного оленя | .Сокращение поголовья птицы. Свиней, КРС |
| Транспорт и связь | .Прирост грузовых перевозок ж\д транспортом | .Сокращение объемов перевозок грузовым автотранспортом |
| Строительство и производство строительных материалов | .Рост качества строительных работ .Применение современных строительных материалов и новых строительных технологий | .Незначительные объемы жилищного строительства |
| Торговля, бытовое обслуживание, общепит | .Положительная динамика оборота розничной торговли, .Стабильность товарооборота по общественному питанию .Прогнозируемый рост выпуска бытовых услуг |  |
| Малое предпринимательство | .Рост количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей .Положительная динамика объемов выпуска продукции и услуг | .Отсутствие поддержки со стороны администрации района из-за недостатка средств |
| Финансово-экономическая сфера, муниципальный бюджет |  | .Дефицит дотационность бюджета |
| Муниципальная собственность и имущество | .Рост поступлений от арендной платы | .Необходимость расходов на техническую паспортизацию, гос.регистрацию недвижимости, оформление земельных кадастров и регистрацию прав на землю |
| ЖКХ | .Применение новых технологий для увеличения надежности систем водо-и тепло-снабжения, работа по энергоресурсосбережению | .Высокий износ ОПФ .Недостаток средств у филиала ГУП ЖКХ РС(Я) в Алданском районе на финансирование мероприятий по кап. Ремонту и строительству объектов ЖКХ( в т.ч. канализационного коллектора в Нижнем Куранахе, замену теплотрасс в г. Томмот и т.д.) .Отсутствие выделения финансовых средств из РБ на снос ветхого жилья и выкуп квартир под переселение на рынке вторичного жилья .Неплатежи населения |
| Архитектура и строительство, дороги и благоустроцство |  | .Отсутствие станции биоочистки в г. Алдан .Нехватка средств на строительство, благоустройство населенных пунктов, ремонт автодорог |
| Социально –демографическая сфера | .Создание новых рабочих реализации мегопроектов | .Уровень зарегестрированной безработицы .Сокращение численности населения |
| Здравоохранение, спорт | .Активная деятельность всех учреждений здравоохранения района .Наличие сети спортивных учреждений, сооружений | .Рост уровня заболеваемости и смертности населения .Недостаточная оснащенность учреждений здравоохранения медицинским оборудованием .Отсутствие системного развития физической культуры |
| Образование | .В МО в наличии комплексная система образования .Устойчивое развитие учреждений образования Алданского района | .Низкая заработная плата учителей .Необходимость улучшения жилищных условий учителей |
| Социальное обеспечение | .Активная деятельность администрации МО по социальной защите населения | .Рост льготной категории населения |
| Экология | .Создание сети ООПТ в административных границах МО | .Основной источник загрязнения- деятельность золотодобывающих предприятий и объектов |

ВЫВОДЫ:

.В экономико-географическом пространстве Республики Саха(Якутия) МО «Алданский район» занимает выгодное, транзитное положение.

.Район обладает богатейшим природно-ресурсным потенциалом.

.Благоприятное расположение в основном транспортном коридоре РС(Я)

.На территории ярко проявляются экономические интересы России и Республики Саха (Якутия).

.На территории МО «Алданский район» реализуются геополитические интересы России – с развитием территории с устойчиво развивающейся экономикой будут созданы условия для энергетической безопасности, привлечения населения и закрепления трудовых ресурсов.

5.2  Экономический потенциал

МО «Алданский район» относится к территории с ресурсно-сырьевой специализацией. Высокая доля добычи природных ресурсов отражает сырьевой характер экономики, основные мощности которой ориентированы на добычу местных природных ресурсов, переработка ресурсов минимальна. Экономика представлена преимущественно горнодобывающей отраслью промышленности, имеющей федеральное значение.

Особенности экономики МО «Алданский район»

- преобладание горнодобывающей отрасли с низкой добавленной стоимостью;

- в основном, до настоящего времени, моноотраслевой характер с превалированием золоторудной промышленности;

- низкий уровень диверсификации экономики( район имеет одну доминирующую отрасль специализации);

- низкий уровень развития перерабатывающих отраслей и инфраструктуры;

- значительные контрасты между городскими и сельскими муниципальными образованиями, доходами городских и сельских жителей;

- удаленность от основных поставщиков и рынков сбыта;

- высокие тарифы на электроэнергию;

- недополучение добавленной стоимости вследствие отсутствия переработки сырья.

В схеме территориального планирования МО «Алданский район» определены стратегические приоритеты в экономическом развитии, которые заключаются в долгосрочной перспективе  востребованности минерально- сырьевых ресурсов территории, создании перерабатывающей отрасли горнодобывающей промышленности, новых ее подотраслей и топливо-  энергетического комплекса на базе реализации инвестиционного проекта-«Комплексное развитие Южной Якутии»

5.3 Горнодобывающая промышленность

Добыча россыпного золота сконцентрированного в Центрально-Алданском и в небольших объемах проводится в Верхне_Амгинском, Тыркандинском, Учурском, Эльконском золотоносных районах. За 80- летнюю историю добычных работ извлечено около 270 тонн россыпного золота и сырьевая  его база сильно истощена. Лидирующее место по запасам (86%) и прогнозным ресурсам высоких категорий ( Р1-74 %, Р2-62%) Алданского горнопромышленного района (АГПР) принадлежат Центрально-Алданскому району (ЦАР).Числящиеся здесь запасы по раздельной добычи будут полностью реализованы в течении ближайших 7-8 лет. Реализация  прогнозных ресурсов россыпного золота ЦАР в запасы для раздельной отработки позволят продлить добычу металла еще на 6-7 лет. Таким образом, в течении 10-15 лет будут реализованы запасы и ресурсы россыпного золота если при этом цена на золото не будет понижаться. Определенную стабилизирующую роль в золотодобыче может иметь более широкое вовлечение в отработку глубоко залегающих россыпей ( прежде всего в ЦАР),  разведанных под дражную добычу, и привлечения технологий мелкого и тонкого золота из техногенных отвалов отработанных россыпей, и возможно , из косовых аллювиальных отложений. По предварительным оценкам , в отвалах дражной и старательской добычи осталось 60-80 тонн тонкого золота.

Государственным балансом по Южной Якутии учтены 25 коренных месторождений золота, содержащих 50,8 % промышленных запасов. Практически все запасы коренного золота, учитываемые госбалансом, сосредоточены в Алданском районе. В сруктуре запасов, прогнозных ресурсов и добычи АГПР особое место занимает ЦАР, где сосредоточена вся добыча рудного золота, все балансовые запасы и около половины прогнозных ресурсов ( в том числе около 90% категории Р1 и 75% категории Р2). Здесь выявлено наибольшее разнообразие промышленных типов: золотосульфидные руды лебединского и адуляр кварцевые руды куранахского типов, золото-молебденит-браннеритовые оруденение эльконского типа, золото-порфировые объекты рябиновского и самолазовского типов. Мелкие месторождения с запасами до 10 тонн, соотносительно высоким средним содержанием металла, пригодные для отработки открытым способом, находятся в районах с развитой инфраструктурой. Перспективы открытия подобных объектов существуют, прежде всего, в ЦАР.

Неуклонное истощение потенциала россыпного золота указывает на необходимость переориентации добывающих мощностей на освоение рудного золота. Золоторудная сырьевая база по запасам промышленной категории сосредоточена на Куранахском рудном поле, площадь которого более 30 км. Освоение этого золоторудного месторождения связано с привлечением значительных инвестиций.

Другим перспективным направлением золотодобычи является вложение средств в освоение метода кучного выщелачивания, приобретения модульных фабрик для вовлечения в эксплуатацию небольших рудных месторождений. На сегодняшний день, метод кучного выщелачивания применяет артель старателей «Селигдар» на месторождении «Самолазовское». В 2004 году артель начала добычу золота методом кучного выщелачивания на новом месторождении «Межсопочное». Только за 2004 год данная артель добыла золота методом кучного  выщелачивания- 1645 кг, вместе с россыпным золотом добыто 1974,9 кг. Наряду с артелью «Селигдар» , добычу ведут еще ряд артелей. Также ведет разработку месторождения россыпного золота с применение драг ЗАО «Алдголд».

Крупным предприятием, ведущим разработку Куранахского рудного поля, является предприятие ОАО «Алданзолото» ГРК. В перспективе этой компании- строительство новой золотоизвлекательной фабрики.

Новые отрасли

Добыча урановой руды. Эльконский горно-металлургический комбинат.

Программа развития атомной энергетики России предусматривает значительное увеличение доли атомной электроэнергии в общем энергобалансе страны-10% до 20% к 2020г. И 25% к 2030г., что потребует увеличения добычи урана с 3 до 18 тысяч тонн к 2020 г.

Республика Саха(Якутия) является наиболее перспективным регионом России по запасам природного урана, которые составляют 344 тыс. тонн и являются одними из крупнейших в мире 955% российских и 7% мировых запасов).

Строительство Эльконского горно-металлургического комбината и разработке урановых месторождений Эльконской группы позволят в значительной степени решить вопрос с обеспечением отечественной атомной энергетики урановым сырьем.

Эльконский горно-металлургический комбинат (ЭГМК) создается для разработки месторождений Элькон, Эльконское плато, Курунг,Непроходимое,Дружное, Северное, Зона Интересная, расположенных в Алданском районе (40 км южнее г. Томмот и в 50 км восточнее г. Алдан) и станет одним из крупнейших в мире центров по добыче урана – 5 тыс. тонн уранового концентрата в год. Выход комбината на проектную мощность ожидается в 2024 г.

Горнодобывающий комплекс будет осуществлять добычу урановой руды, ее обогащение, переработку и выпуск концентрата природного урана в форме закиси-окиси. В состав ГМК войдут 5 рудников, гидрометаллургический завод по выпуску урана, обогатительная и флотационная фабрика доя извлечения попутных компонентов ( золота, серебра, молибдена), сернокислотный завод и объекты инфраструктуры.

Для строительства инфраструктурных объектов в районе ЭГМК в рамках реализации мегапроекта «Комплексное развитие Южной Якутии» будут привлекаться средства Инвестфонда РФ.

Реализация проекта освоения Эльконского урановорудного района приведет к созданию новых рабочих мести. Потребуется привлечение до 7 тыс. работников сторительно-монтажных и горняцких  специальностей на период строительства комбината (2009-2016 г.г.) и около 3 тыс. человек на период расширения его мощности (2015-2020г.г.) . Эксплуатационный штат комбината составит 6 тыс. человек к 2016 году, а сучетом вспомогательных цехов и служб ( автотранспорт, ремонт, склады и др.) –до 12 тыс. человек к 2020 году. Для размещения персонала предполагается строительство вахтового поселка в районе промплощадки и жилого поселка в г. Томмот ( жилой район на 13 тыс. человек)

Добыча и переработка апатитов. Селигдарский ГХК

Предусмотренное к разработке Селигдарское месторождение апатитов расположено на территории Алданского района ( в 30 км к югу от Алдана и в 8 км от железной дороги «Беркакит_Томмот») является крупнейшим месторождением фосфорного сырья на Дальнем Востоке России. Это один из немногих источников восполнения сырьевой базы фосфорной промышленности страны и обеспечения сельского хозяйства Востока России минеральными удобрениями.

Запасов Селигдарского месторождения достаточно для строительства горно-обогатительного комбината мощностью 3,57 млн. т апатитового концентрата в год..

Проект создания Селигдарского горно-химического комплекса, инициируемый ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА», включает  строительство на базе месторождения апатитов горно-обогатительного комбината, состоящего из карьера и обогатительной фабрики, для получения апатитового концентрата и химического завода по производству комплексных фосфорно-магниевых удобрений ( 567 тыс.т. в год).

В качестве дополнительной продукции ГХК предусматривается производство гематитового концентрата ( около 600 тыс.т. в год) и доломитовой муки ( до 10 млн.т в год), которые можно использовать при строительстве других объектов.

Предполагается также строительство завода по производству эмульсионных взрывчатых веществ (35 тыс. тонн в год)

На период строительства Селигдарского ГХК ( 2011-2016 г.г. )  потребуется привлечение значительного количества рабочих и специалистов – до 7 тыс. человек.  При выходе комплекса на проектную мощность к 2018 г.г. эксплуатационный штат составит 3620 человек, что потребует строительства жилого микрорайона ( ориентировочно на 12 тыс. человек) в п. Лебединый.

5.4.  Электроэнергетика

Главным  проектом в электроэнергетике Республики является строительство Южно-Якутского  гидроэнергетического комплекса ( ЮЯГЭК), состоящего из каскада 7 ГЭС общей мощностью 8,5 ГВт., первая станция каскада – Канкунская ГЭС мощностью 1,6 тыс. МВт., проектируется в административных границах МО «Алданский район»

Создание ЮЯГЭК позволит повысить системную надежность Якутской энергосистемы, обеспечить не только внутренние потребности республики, связанные с реализацией новых инвестиционных проектов, но и перетоки в объединенную энергосистему Сибири и Востока, что создаст предпосылки к снижению стоимости одного кВт-часа электроэнергии на Дальневосточном рынке и ликвидации дефицитов мощностей. Появляются также и новые возможности для экспорта электроэнергии из объединенной системы Дальнего Востока.

Особенности проекта строительства ЮЯГЭК является его многостадийность, позволяющая пошагово наращивать установленную электрическую мощность.

Еще одним стимулом к поэтапному строительству комплекса является дефицит в стране квалифицированных кадров- гидростроителей, привлечение которых в достаточном количестве будет возможно только после завершения основного объема работ на других крупных стройках Востока России – на возведении Богучанской и Бурейской ГЭС ( после 2010г.)

Создание ЮЯГЭК в период до 2030г.г. предусматривает строительство каскада ГЭС на реке Тимптон установленной мощностью до 2800 МВт, состоящего из Канкунской и Нижне-Тимптонской ГЭС.

На период строительства Канкунской ГЭС потребуется привлечение значительного количества рабочих и специалистов – всего около 7,4 тыс. человек. Размещение производственно-перевалочной базы с жилым поселком предусмотрено в районе п. Б-Нимныр. При современном уровне развития гидро-и энерготехнологий численность эксплуатирующего персонала ГЭС составит 190 человек.

Ввод в действие остальных –Верхнее- Алданской, Средне-Учурской и Учурской Олекминской и Нижнее-Олекминской ГЭС предназначено в основном для перетоков электроэнергии из условий максимального  энергопотребления и экспортных поставок ( ввод –после 2030г.)

5.5. Лесоперерабатывающая промышленность

Алданский район является  одним из лесосырьевых районов республики. Основные запасы III группы хвойных лесов составляют- 114903,6 тыс.м, из них возможных для эксплуатации-314576,3 тыс.м, что составляет всего 27,4% от общего запаса. Расчетная лесосека по району составляет 3062,2 тыс.м в год с учетом строительства лесовозных дорог по Томмотскому лесхозу. Основные лесоэксплуатационные запасы древесины находятся на территории Томмотского лесхоза. В объеме лесосечного фонда пригодного к эксплуатации находится до 50% мелкооптовой древесины.

Таблица 5.5.1. Характеристика лесосечного фонда III группы лесов

| лесхозы | Запасы III группы хвойных лесов, Тыс.м.3 | В том числе Возможных для эксплуатации Тыс.м3 | Резерв хвойных лесов, тыс.м3 | Расчетная лесосека по хвойному лесу, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алданский | 287978,0 | 36103,0 | 251875,0 | 424,7 |
| Томмотский | 858925,6 | 278473,3 | 267516,3 | 2637,5 |
| Всего район: | 1146903,6 | 314576,3 | 519391,3 | 3062,2 |

Лесопромышленный комплекс Алданского района представлен специализированными предприятиями и предпринимателями, для которых лесозаготовительная и лесоперерабатывающая деятельность не является основной. Показатели их деятельности приведены в таблице 5.4.2.

Таблица 5.5.2. Производство продукции лесопромышленного комплекса

|  | Ед.изм. | Задание На январь-март 2010г. | Выполнение задания январь-март 2010г. | Выполнение задания в % | Выполнение Задания январь-март 2009г. | Темпы роста (снижения) в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бревна хвойных пород | Тыс. | 11.05 | 10.69 | 96.7 | 15.16 | 70.5 |
| ООО «АлданскийЛПК» | Куб.м | 0.44 | 3.00 | в6.8р | 1.81 | 165.7 |
| ОАО «Селигдар» |  | 0.44 | 1.39 | в 3.2 р | 1.02 | 136.3 |
| ООО «Алмазлеспром» |  | 5.81 | 1.00 | 17.2 | 3.42 | 29.2 |
| ООО «Амга-лес» |  | 0.73 | 2.22 | в3.0р | 1.26 | 176.2 |
| АФ «Артель старателей Амур» |  | 0.29 | - | - | 1.63 | - |
| ООО «Формат» |  | 2.90 | - | - | - | - |
| ООО «Бор» |  | - | - | - | 3.0 | - |
| Прочие |  | 0.44 | 3.08 | в7.0р | 3.02 | 102.0 |
| Лесоматериалы | Тыс. | 3.10 | 2.50 | 80.6 | 2.16 | 115.7 |
| ООО «Алданский ЛПК» | Куб.м. | 0.21 | 0.29 | 138.1 | 0.51 | 56.9 |
| ОАО»Селигдар» |  | 0.10 | 0.58 | в5.8р | 0.87 | 66.7 |
| ООО «Алмазлеспром» |  | 1.55 | 0.50 | 32.3 | - | - |
| АФ «Артель старателей Амур» |  | 0.10 | - | - | - | - |
| ООО «Амга-лес» |  | 0.21 | 0.71 | в3.4р | 0.51 | 139.2 |
| ООО «Формат» |  | 0.93 | - | - | - | - |
| ООО «Бор» |  | - | - | - | - | - |

5.6 Сельское хозяйство

Анализ современного состояния

По объективным причинам, связанным с природно-климатическими особенностями территории района сельское хозяйство не может являться отраслью специализации, основная задача отрасли- это максимально возможное самообеспечение населения свежими экологически чистыми продуктами питания местного производства.Земли сельхозназначения занимают 43% площади района, но только 0,03% из них относятся к продуктивной категории сельхозугодий- пашни, сенокосы. Пастбища КРС.

В последние годы сельскохозяйственно производство в районе переживает значительный спад. В связи с ликвидацией подхозов «Ударник»и «Пятилетка» прекращено производство овощей открытого и закрытого грунта, сокращено поголовье КРС и свиней, и, как следствие снизилось количество заготавливаемых кормов (сено, сенаж, силос).

Показатели сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции приведены в таблицах 5.5.1 ;5.5.2

Таблица 5.6.1. Производство сельскохозяйственной продукции

|  | Задание на январь-март 2010г. | Январь-март 2010г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Выполнение задания в% | в % к январю-марту 2009г. | в % к итого |

Молоко,центнеров                                                699                 -                     103.8         100

- сельхозпредприятия                                             242                 -                      92.5          34.7

- родовые общины                                                      5                 -                      166.7          0.7

- крестьянские хозяйства                                           0                 -                       0                0.0

- население                                                              452                 -                      110.8        64.6

Яйцо,тысяч штук                                0                   42                  -                      121.2       100

- сельхозпредприятия                                                 0                  -                        -                1.0

- родовые общины                                                       0                  -                        -                 0

- крестьянские хозяйства                                            0                  -                        -                 0

- население                                                                  42                 -                       120.0        99.0

Мясо. центнеров                                   0                466                  -                       101.7      100

- сельхозпредприятия                                             173                 -                          76.1       37.1

- подсобное хозяйство                                                 0                 -                             0.0        0.0

- родовые общины                                                    196                 -                        130.7       42.1

- крестьянские хозяйства                                          0                       -                     0                   0

- население                                                                97                     -                    161.7         20.8

Справочно, производство мяса

по видам скота,центнеров

- крупного рогатого скота                                      96                      -                      74.8          20.6

- свиней                                                                     9                       -                      13.9           2.0

- лошадей                                                                 39                       -                     143.7         8.3

- оленей                                                                   323                      -                     136.3        69.4

- птицы                                                                        0                      -                           0            0

Таблица 5.6.2

|  | Мясо(скот и птица в живом весе) | молоко | яйцо | овощи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | центнеров | в% к январю-марту 2009г. | центнеров | в% к январю-марту 2009г. | Тыс. шт. | в% к январю-марту 2009г. | Центнеров | В % к январю-марту 2009г. |
| Всего по заготовительным организациям | 0.0 | - | 87.5 | 131.6 | 0.0 | - | 0.0 | 0 |
| МО «Нижний Куранах» В т.ч. ООО Дэмис Закуплено у - сельхозпредприятий - крестьянских х-в | 0.0 0.0 | - - - | 87.5 87.5 87.5 | 131.6 131.6 131.6 | - | - | - | - |
| Кроме того, прямые поставки МО «Алдан» Вт.ч.ООО«Луговое» МО г. Томмот Вт.ч.ООО «Элькон» ООО «Совхоз Пятилетка» |  |  | 43.6 25.2 25.2 18.4 - 18.4 | 95.2 63.6 63.6 296.8 - 296.8 | - | - | - | - |

5.7.  Развитие малого бизнеса

Система мероприятий представляет собой   комплексный план действий по созданию благоприятной нормативной правовой среды для развития малого предпринимательства, финансово-имущественной и информационно-образовательной поддержки малого предпринимательства и опирается на созданную инфраструктуру в области предпринимательства.

Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры поддержки малого бизнеса.

В качестве ключевого направления поддержки малого бизнеса в муниципальном образовании рассматривается финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства . В данном направлении предусматривается реализация следующих мероприятий:

.  привлечение заемных банковских средств под гарантии  республиканского Фонда развития малого предпринимательства;

.  разработка и реализация механизма компенсации процентных ставок по банковским кредитам;

.   создание кредитного потребительского кооператива граждан.

Администрация муниципального образования ежегодно формирует и утверждает заявку на выделение кредитов ( гарантий) из средств ФРМП РС(Я). Заявка формируется в виде пакета предпринимательских бизнес-проектов, отобранных уполномоченным экспертным советом Алданского района по критериям экономической эффективности и целесообразности. Далее заявка проходит соответствующие процедуры в ФРМП РС(Я), и, в случае утверждения, вносится в план работы фонда и включается в график финансирования (гарантирования).

Одной из наиболее действенных, прогрессивных и экономически безопасных, с точки зрения ответственности, мер финансово-кредитной поддержки рассматривается механизм компенсации банковских процентных ставок из средств муниципального бюджета. Расчеты показывают, что каждый рубль вложенных средств ( компенсация до 50% ставки банковского кредита) позволяет привлечь до 10 рублей заемных средств банков.

Одним из самых актуальных механизмов привлечения средств и поддержки предпринимательской инициативы населения с точки зрения ресурсных возможностей Алданского района является создание и функционирование кредитных кооперативов граждан ( КПКГ). Нормативно-правовое обеспечение, базирующееся на Федеральном Законе «О кредитных потребительских кооперативах граждан» №117 –ФЗ от 07.08.2001г., открывает широкие возможности в создании специализированных финансовых институтов. Первый этап настоящей Программы включает мероприятия по созданию КПКГ. Следует отметить, что данный механизм, не требуя дополнительных бюджетных влияний, позволяет аккумулировать в виде паев и вложений и, соответственно реализовывать в различных программах и проектах значительные финансовые ресурсы широкой части населения Алданского района , заинтересованного в получении дополнительных доходов ( процентная ставка по вкладам КПКГ выше по сравнению с банковской). Дополнительными стимулами для создания КПКГ на территории являются:

. перспективные возможности привлечения значительных объемов наличной денежной массы населения, занятого в отраслях производства и транспорта;

.  открывающиеся возможности по кредитованию как малого бизнеса, так и граждан, в частности, по жилищному и ипотечному кредитованию, отсутствие которых является одной из острейших проблем для района и города Алдана.

В качестве значительной меры по развитию малого бизнеса района является его имущественная поддержка. В течении первого этапа реализации Программных мероприятий предполагается проведение полной пообъектной инвентаризации муниципальной собственности и имущества, которое, во-первых, может быть передано субъектам предпринимательства, во-вторых, позволит увеличить налоговые доходы муниципального бюджета за счет сдачи данных объектов в аренду хозяйствующим субъектам, заинтересованным в развитии бизнеса на территории Алданского района.

Кроме того, немаловажное значение имеет продолжение системной работы по:

.  устранению административных барьеров в сфере организации и осуществления предпринимательской деятельности;

.  повышению образовательного уровня кадров для малого бизнеса предусмотреть внедрение специальных программ ;

.  принятию различных мер по повышению социальной защищенности и обеспечению охраны труда наемных работников, занятых в сфере малого предпринимательства.

Система мероприятий направлена на обеспечение потребностей населения и экономики района платными услугами, увеличения объемов производства и номенклатуры услуг, повышения их качества, а также распространения самостоятельной инициативы, предпринимательской активности граждан в сфере платных услуг и обеспечение дополнительной занятости трудоспособных граждан. Этому должно способствовать следующее:

.     повышение квалификации;

.  участие в республиканских мероприятиях, проводимых профильным министерством;

.     привлечение молодых специалистов для работы в сфере бытового обслуживания.

5.7.1. Основные задачи и этапы их выполнения

| № | Наименование мероприятий | Обоснование, кр. содержание | Источники Финансирования И материально- Технического обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |
| 1 | Разработка проектов нормативно-правовых актов, совершенствование условий и механизмов поддержки малого предпринимательства с учетом перехода на МСУ | Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности | Муниципальный бюджет |
| 2 | Реализация ГЦП «Развитие предпринимательства и туризма в Республики Саха (Якутия) на 2007-2011 годы | Участие в реализации мероприятий по информационно- образовательной, финансово-кредитной поддержке. Участие в конкурсе по созданию Бизнес-плана. | Республиканский бюджет |
| 3 | Реализация Государственной программы «Развитие села на 2006-2010 годы» | Поддержка с\х товаропроизво-дителей и отдельных отраслей,в частности, оленеводства. | Республиканский бюджет |
| 4 | Оценка влияния «мегапроектов» на развитие потребительского рынка и малого предпринимательства | Оценка и прогнозирование спроса и предложения, выявление перспективных направлений развития для формирования долгосрочной муниципальной стратегии. | Муниципальный бюджет |
| 5 | Организационно-методическая и контрольно-аналитическая работа | 1.Муниципальное регулирование экономических процессов в сфере малого предпринимательства, обеспечение взаимосвязи муниципальных органов и предпринимательских организаций 2. Совершенствование статистического наблюдения и мониторинга на потребительском рынке и сфере платных услуг населению. | Муниципальный бюджет |
| 6 | Информационно-образовательная поддержка | Внедрение прогрессивных методов поддержки малого бизнеса 1.Расширение границ ведения предпринимательской деятельности в районе с использованием информационных технологий 2. Повышение образовательного уровня кадров. Проведение выездных образовательных семинаров МПРТЗ, УФНС, Роспотребнадзора в г. Алдан( не менее 1 раза в полугодие). | Муниципальный бюджет, республиканский бюджет, привлеченные средства |
| 7 | Развитие объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства | Стимулирование деловой активности, создание условий для ведения бизнеса, укрепление инфраструктуры поддержки предпринимательства, в т.ч. негосударственной | Привлеченные средства |
| 8 | Финансово-кредитная и имущественная поддержка | 1. Создание КПКГ 2. Проведение инвентариза- ции объектов муниципального имущества для передачи предпринимателям. 3.Создание условий для развития сувенирного производства в с. Хатыстыр | Привлеченные средства |
| 9 | Реализация инвестиционных проектов | 1.Производство строительных материалов 2. Развитие лесопромышленного комплекса 3. Создание новых обрабатывающих производств 4. Развитие мехового и сувенирного производства:»Возрождение народных промыслов» | Республиканский бюджет, привлеченные средства |
| 10 | Развитие потребительского рынка | 1. Проведение информационно-просветительской работы по защите прав потребителей 2. Поддержка и стимулирование цивилизованных форм ведения торговли и обслуживания населения 3. Проведение регулярных рейдов | Муниципальный бюджет |
|  | 2 этап |
| 1 | Разработка проектов нормативно-правовых актов, совершенствование условий и механизмов поддержки малого предпринимательства с учетом перехода на МСУ | Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности | Муниципальный бюджет |
| 2 | Реализация ГЦП «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха(Якутия) на 2007-2011 годы» | Согласно программе | Согласно утверждаемому бюджету программы |
| 3 | Организационно- методическая и контрольно-аналитическая работа | Муниципальное регулирование экономических процессов в сфере малого предпринимательства, обеспечение взаимосвязи муниципальных органов и предпринимательских организаций | Муниципальный бюджет |
| 4 | Информационно-образовательная поддержка | Повышение образовательного уровня кадров. Проведение выездных совместных семинаров МПРТЗ,УФНС,Роспотребнадзора в г. Алдан (не менее 1 раза в полугодие). | Республиканский бюджет, Муниципальный бюджет, привлеченные средства |
| 5 | Развитие потребительского рынка | Защита прав потребителей 2. Поддержка и стимулирование цивилизованных форм ведения торговли и обслуживания населения | Муниципальный бюджет |

5.8.  Туристско-рекреационный комплекс

Одним из перспективных направлений экономического роста района должна стать туристическая деятельность.

Туризм является одной из крупнейших и динамичных отраслей экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы денежных поступлений, ( при организации данного вида бизнеса), активно влияют на различные сектора экономики, что способствуют формированию собственной туристической индустрии. Туризм-это финансовые поступления в бюджеты местных органов власти, обеспечение занятости и доходов населения, стимулирование развития сельскохозяйственного производства и местной инфраструктуры, сглаживание различий между промышленнопрофилированными и сельскохозяйственными населенными пунктами.

Район обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом, который в настоящее время абсолютно не используется.

Туристско-рекреационные учреждения, сконцентрированные в городе Томмот, на реке Алдан почти полностью утрачены. Перспективы развития туризма неразрывно связано с созданием на территории республики туристско-рекреационной особой экономической зоны регионального типа «Северный мир».

При условии вхождения района в проект ТРОЭЗ «Северный мир», возможно расширение сопутствующих отраслей услуг.

Туристско-рекреационный комплекс инициирует развитие ряда смежных отраслей (элементов кластера) и влияет на сложивщийся  рынок труда.

Предполагаемая занятость в сфере туризма с учетом развития горнолыжного и бегового лыжного спорта, а также сопутствующих услуг пока не рассматривалась.

5.9. Потенциал трудовых ресурсов

Резерв трудовых ресурсов на территории Алданского района практически исчерпан. Население района стареет, а в условиях демографического кризиса человеческий ресурс становится главным ресурсом развития территории.

Обозначенные на территории района инвестиционные проекты не смогут обходится местными трудовыми ресурсами. Основное количество трудовых ресурсов будет завозиться с других регионов России, но все же новое строительство частично поможет с трудоустройством незанятого населения.

Новые отрасли, возникающие при реализации на территории района инвестиционных  проектов инициирует развитие ряда смежных отраслей и повлияют на сложившийся рынок труда. Предполагаемый рост обслуживающих отраслей может значительно пополнить бюджет муниципального образования.

Таблица 5.9.1.

Оценка численности населения

человек

|  | 01.01.2009г. |  | На 1 января 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: | Из общей численности Населения в возрасте: |
|  |  |  | мужчин | женщин | Моложе Трудоспо- собного | Трудоспо- Собного | Старше Трудо- способного |

Всего по району                 46923             46616        23384         23232         10116             30394           6107

В том числе

Городская местность          41892             41633        20892         20741           9034              27145          5454

Сельская местность              5031               4983          2492           2491            1081               3249             653

МО «г. Алдан»                    24018              23962       12309          11653          5200              15623           3139

Г. Алдан                               23532              23487       12072          11415          5097              15314           3077

Село Большой Нимныр          453                 444            218              226              96                  289               58

Село 2 Орочен                           33                   31               19               12               7                     20                 4

МО «г. Томмот»                   9497                9384           4588           4796           2036               6118            1229

Г. Томмот                            8697                8615           5219           4396           1869               5617            1129

П. Безымянный                         68                    67               34               33               15                   44                  9

Село В.Амга                              18                    19               12                7                 4                    12                  2

Село Улуу                                174                  164               88               76              36                 107                 21

Село Ыллымах                         540                 519              235             284           113                  338                68

МО «п. Н-Куранах                7316                7206           3515             3691          1564               4698            944

П. Н-Куранах                        6406                 6302          3062            3240           1368               4109            826

Село В-Куранах                       579                   572            290             282              124                 373              75

Село Якокит                             331                   332            163             169                72                 216             43

МО «п. Ленинский»              3356                3329            1529             1737           722                2171             436

П. Ленинский                         2056                2039              963             1076           442                1329             267

П. Лебединый                        1133                1123              542                581           244                 732             147

Село Якокут                             135                 135                70                  65             29                  88                18

Село 1 Орочен                           32                   32                17                  15               7                    21                4

МО «Беллетский

Эвенкийский национальный

Наслег»                                   1805                1825                907              918           396               1190              239

Село Хатыстыр                      1449                1456                733              723           316                949               191

Село Угоян                               356                  369                174              195            80                 241                 48

МО «Наслег Анамы»              609                   603                311              292           131                 393                79

Село Кутана                             609                  603                 311             292            131                393                 79

МО «Чагдинский наслег»      322                   307                 162              145              67                200                40

Село Чагда                              322                    307                162               145              67                200                40

5.10. Прогнозная экономическая специализация района

Прогнозная преимущественная экономическая специализация района просматривается с учетом реализации инвестиционных проектов на его территории предусматривается  по следующим направлениям:

- золотодобыча

- лесная и деревообработка

- ювелирная

- пищевая

- гидроэнергетика

- добыча и переработка урана

- добыча и переработка железной руды

- добыча и переработка апатитов

- газохимия

- стройиндустрия

- рекреация (туризм, спорт)

Устойчивый экономический рост невозможен без учета особенностей территории, снижения территориальных диспропорций социально-экономического развития, создания условий для развития поселений района.

При проектировании наиболее перспективных зон экономического развития схемой территориального планирования МО «Алданский район» учитывалась их транспортная взаимосвязанность. Каждая зона является центром хозяйственной деятельности со своим экономическим центром и степенью влияния этого центра на окружающую территорию.

Учитывая сложившееся административно- территориальное деление, с учетом размещения проектируемых объектов инвестиционного строительства на межселенных территориях, подведомственных МО «Алданский район», главным экономическим центром является районный центр- г. Алдан. Город Томмот находясь в зоне проектирования Эльконского ГМК и являясь его базовым населенным пунктом соответственно является экономическим центром второго порядка.

Просматривается организация экономики- одна из составляющих задач территориального планирования. Экономическую основу Схемы  составляют проекты федерального и регионального уровней, позволяющие выстраивать на их базе пространственную организацию экономики района.

МО «Алданский район» расположен в зоне опережающего развития Республики Саха(Якутия) в соответствии планами и задачами поставленными Минрегионразвития России. Сам этот факт определяет экстренное развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктуры района и трансформацию опорной системы расселения.

Намеченные проекты относятся к градообразующим, определяющим систему расселения, транспортное и инженерное обустройство территории района.

В Схему территориального планирования МО «Алданский район» включены первоочередные объкты промышленности, на которые ведется разработка проектной документации- Канкунская ГЭС, Эльконский ГМК, Селигдарский ГХК.

Алданский район в составе Южной Якутии становится узловым центром развития не только Республики Саха(Якутия) но и всего Дальнего Востока. Через территорию МО «Алданский район» пройдут магистральная автодорога, железная дорога, связывающая центральные регионы России с центром РС (Я), нефтепроводы, газопроводы, энергомост.

С реализацией инвестиционных проектов численность населения на территории района значительно возрастет, расселение населения будет в г. Алдан, г. Томмот, п. Б-Нимныр, п. Лебединый, п. Ленинский.

6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ

6.1.  Современная система расселения

С целью оценки системы расселения Алданского района в состав Схемы территориального планирования включена схема:

«Существующая система расселения»

В Схеме отображена современная ситуация расселения с показателями численности и плотности населения в каждом населенном пункте района. С точки зрения существующей системы расселения территория района крайне неоднородна. В состав Схемы территориального планирования МО «Алданский район» выделены две зоны:

.Зона городского , поселкового горнопромышленного расселения;

.Зона разреженного сельского расселения.

Добыча полезных ископаемых, основная отрасль экономики района, формирует свой тип расселения - « горнопромышленный». Население этой зоны сконцентрировано в нескольких городских образованиях (малых городах, поселках городского типа), в то же время окружающая их территория остается не освоенной.

Расселение на территории района носит очаговый и линейно очаговый характер. Населенные пункты приурочены или к месторождениям полезных ископаемых (п. Н_Куранах, п. В-Куранах, п. Лебединый, п. Ленинский) или к значительным транспортным путям- автомобильные дороги и реки ( п. Б-Нимныр,с. 1 Орочен, г. Алдан, г. Томмот, с. Якокит, с. Хатыстрыр, с. Угоян, с. Кутана,с. Чагда, с. В-Амга.) Тем не менее, села Чагда, Кутана,  Якокут выделены в зону разреженного сельского расселения. Это зона включает в себя в основном сельские населенные пункты, которые не имеют постоянного транспортного сообщения, или сообщение затруднено, и разделены значительными расстояниями с районным центром.

По степени урбанизации ( доле городского населения) на территории района наблюдается большой перевес. Сельскохозяйственным производством занимается малая часть населения.

Среди городских поселений преобладают промышленные поселения и поселки с преобладающими транспортными функциями. Город Алдан можно отнести к полуфунциональному  населенному пункту, являющимся  административным центром района, сконцентрировав    организационно-хозяйственные, промышленные, транспортные, образовательные и культурные функции.

На территории района также сложилось сельское расселение. Сельское расселение сложилось в результате процессов постепенного заселения современной территории района, путем сложной трансформации сельских населенных пунктов.

Выводы:

. Сравнительно малая плотность населения - выделение большей части территории в межселенные является необходимым решением;

.Система расселения носит очаговый и линейно-очаговый характер.

6.2.  Перспективы развития системы расселения Алданского района

В перспективе территория района. Находясь в зоне реализации крупных инвестиционных проектов опережающего развития, входит в состав территорий республики Саха(Якутия) с наибольшим развитием.

Однако промышленное развитие района не скажется на населенных пунктах утративших свое функциональное значение, эти населенные пункты со временем прекратят свое существование. Одновременно будет происходить возрождение сельских населенных пунктов в местах традиционного хозяйствования малочисленных народов Севера-эвенков. Населенные пункты в местах компактного проживания коренных малочисленных народов севера в соответствии с политикой правительства РС (Я) будут иметь всяческую поддержку в целях сохранения численности малочисленных народов.

7. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

7. 1. Современная организация территории.

Информация о современном состоянии территории и об ограничениях ее использования отражена на «Схеме использования территории».

На схеме обозначены: черты населенных пунктов, транспортная, инженерная инфраструктура, земли промышленности, земли сельскохозяйственных категорий, особоохраняемые природные территории, леса, месторождения полезных ископаемых, опасные природные и техногенные процессы.

На схеме выделены центры  наслегов. Система расселения района носит очаговый и линейно-очаговый характер.

В силу природно-климатических условий на территории района мало земель сельскохозяйственного назначения и все они приурочены к населенным пунктам.

Преобладающей категорией земель являются земли лесного фонда, что говорит о слабой освоенности территории района.

7.2.    Проектная планировочная организация территории

Планировочная структура территории характеризует целесообразность, удобство, гармонию пространственной организации среды жизнедеятельности, взаиморазмещение и взаимодействие ее природных факторов, зон градостроительного освоения, учет интересов добывающих отраслей, сельскохозяйственного освоения.

Организующая основа планировочной структуры – это природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории района. Природно-ландшафтный каркас сформирован планировочными связями - это крупные реки района: Алдан, Учур, Тимптон, Амга и др., а также сетью особо охраняемых природных территорий.

Основу урбанизированного каркаса составляют планировочно - коммуникационные оси, локальные планировочные образования, примыкающие к этим осям и система градостроительных узлов.  Основой планировочной осью являются автодорога «Лена» и железнодорожная линия Беркакит-Томмот-Якутск, которая позволяет подключить территорию района к системе транспортных коридоров.  Второстепенные оси – муниципальные связи на основе существующих межселенных автодорог и заимков, которые в перспективе предполагается перевести в дороги круглогодичного использования. Развитие транспортной инфраструктуры одно из наиболее важных стратегических направлений МО «Алданский район». Зона прокладки трассы ВСТО и ВЛи газопровода включены в урбанизированный коридор.

Уровень планировочных центров определен с учетом системы расселения, которая складывается под влиянием производственно-экономических факторов: очаговости  промышленного освоения, ресурсной и хозяйственной специализации района, спектора природных и иных факторов. Одной из важных составляющих урбанизированного каркаса считаются промышленно- сырьевые зоны, которые формируются на базе месторождений полезных ископаемых, они выделены в зоны экономической активности. Эти зоны наиболее инвестиционно привлекательны и обладают   наиболее выраженным потенциалом для ускоренного развития. Не смотря на то, что территория района входит в зону опережающего развития - мегапроект « Комплексное развитие Южной Якутии», не вся она получит одинаковое развитие.

Базовый город Алдан и экономический центр город Томмот станут зоной размещения новых производственных площадок и жилых зон. Эти зоны отнесены к зонам опережающего развития, а города – к полюсам роста. Генеральными планами этих населенных пунктов учтено расширение границ, что позволит проводить территориальное расширение зоны застройки.

«Схема проектной планировочной структуры территории» положена в основу разработки проектного плана-«Схема территориального планирования».

7.3. Предложения по территориальному планированию

Предложения по территориальному планированию отражены на «Схеме территориального планирования».

Проектные предложения разработаны с учетом результатов комплексной оценки территории и в соответствии с мегапроектом «Комплексное развитие Южной Якутии».

«Схема» отражает оптимальную пространственную организацию территории, основанную всестороннем изучении природных и социальных факторов:

- экономико-географического положения территории района;

- природных, промышленных ресурсов;

- агропромышленного, лесного комплексов;

- экологического состояния и прочих факторов

и представляют собой программу, обеспечивающую устойчивость организации данной   территории и создающую условия роста качества жизни населения и экономики района, соблюдая баланс государственных, общественных и частных интересов.

Исходя из этих постановочных положений, сформированы предложения «Схемы», основанные на следующих позициях:

.Усовершенствование планировочной структуры для дальнейшего развития отраслей хозяйства на основе сложившегося потенциала и новых экономических факторов;

.Формирование планировочных зон и центров , в том числе зон опережающего развития и полюсов роста;

.Создание на базе существующих населенных пунктов сети опорных центров, для концентрации вложений в социальную инфраструктуру;

.Обеспечение достаточно высокого качества жизни для всего населения района:

Выводы:

МО «Алданский район» имеет высокий потенциал для социально- экономического, промышленного развития с учетом всех имеющихся на территории ресурсов ( сырьевые, трудовые, начальные  инфраструктуры и прочие).

К положительным факторам определяющим перспективы развития МО «Алданский район» относятся:

.огромный природно-ресурсный потенциал района - минерально-сырьевые, земельные, гидроэнергетические. Водные, лесные.  Рекреационные ресурсы;

.наличие сложившейся системы расселения часто с монопрофильной специализацией промышленных производств опорных населенных пунктов;

.наличие транспортной и инженерной инфраструктур.

К проблемным факторам, сдерживающим развитие территории, относятся.

.природно-климатические условия проживания;

.труднодоступность большей части территории района;

.очаговая система постоянного расселения;

.неравномерный уровень транспортной доступности;

.ограниченные возможности сельскохозяйственного производства;

.средний и низкий уровень благоустройства городов и поселков;

.монопрофильность значительной части населенных пунктов.

При планомерной реализации Схемы территориального планирования высока степень достижения следующих целей:

- экономический рост;

- обеспечение социальной справедливости в области землепользования;

- повышение занятости населения;

- эффективное жилищное строительство;

- устойчивое развитие сельского хозяйства.

.Использование передового опыта управления земельными ресурсами, усиление активного муниципального воздействия на земельные отношения с целью претворения в жизнь общественных интересов, прежде всего в экологической и социально- экономической сферах, методами муниципального землеустройства, позволят сократить сроки реализации данного проекта.

ЛИТЕРАТУРА

Институт  гуманитарных  исследований  АН Республики Саха  ( Якутия). Историко-культурный атлас-М.: Издательство Феория, 2007.

Администрация МО «Алданский район» :  Программа  социально- экономического развития муниципального образования «Алданский район» на 2007-2011 года.-2007.

Н.Н. Бурихин, Я.М. Цфасман, В.Г. Козлов.  Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ-М.: Издательство»Колос», 1974.

Правительство Российской Федерации. ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».-2003г.

Институт региональной экономики АН РС(Я).  Местное самоуправление в Республики Саха(Якутия): правовые, социально-экономические и финансовые проблемы-Я.: «Издательство COPAH»,2004.

П.Я. Масютин. Формирование административных районов, создание и развитие сельского хозяйства в Южной Якутии за 1923-1998 г.г.- Красноярск,Издательство Сиб НИИГиМ,2002г.

Правительство РС(Я). Республика Саха(Якутия). Административно-территориальное деление на 01.01.1999 года. Я.: «Сахаполилиграфиздат», 1999.

И.О. Пахомов. А.Е.Махаров. Управление земельными отношениями в Якутии. Я.: 1999-424с.

Р.В. Десяткин. Почвы Якутии. Я.: Издательство «Бичик» 2009.

С.Н. Волков, Е.С. Киевская, В.В. Миллер.  Система управления земельными ресурсами. М.: Издательство «Политэкономиздат» НП ИД «Панорама» 2010г.

Н.В. Комов. Государственная земельная политика, землеустройство и российское крестьянство. М.: Издательство « Политэкономиздат» НП ИД «Панорама» 2010.

Южно-Якутский отдел Управления Роснедвижимостьи по РС(Я). Земельный баланс МО «Алданский район» на 01.01.2010г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ